平环监表［2019］26号

平顶山市生态环境局

关于《宝丰县坤胜建材有限公司2×2000t/h智能化石灰石破碎分选及皮带廊输送项目环境影响报告表》的批复意见

宝丰县坤胜建材有限公司：

你公司上报的由平顶山市润青环保科技有限公司编制的《宝丰县坤胜建材有限公司2×2000t/h智能化石灰石破碎分选及皮带廊输送项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目拟投资3.6亿元在宝丰县杨庄镇朱庄村南侧建设2条2000t/h（入料量）的智能化石灰石破碎分选线（分别为年产石灰石430万吨和建筑骨料及建筑砂470万吨）及4.5km皮带廊道。企业现有石灰石来自于自有矿山，汽车运输，采矿许可范围储量1.5亿吨，位于本项目西南方向，距离约1.5km。本项目主要建设原料库、破碎车间、筛分车间、机制砂车间、泥粉料封闭车间、机制骨料及机制砂成品储存车间、石粉库、缓冲料库和缓冲料仓等，所有车间和仓库等全部封闭；另建设李庄矿至破碎区的道路1.7km（路宽8米）；4.5km皮带廊道将石灰石输送至大地水泥公司院内石灰石缓冲车间（全封闭）。项目产品为骨料（粒径分为0-5mm、5-8mm、8-12mm、12-22mm和22-31.5mm）、机制砂（粒径0-0.075mm石粉、0.075-3mm和3-4mm）和石灰石（粒径小于70mm）三种（石灰石由大地水泥用，骨料和机制砂外售）。主要设备有棒条给料机、锤石破碎机、反击式破碎机、振动筛、板式喂料机、制砂系统和装料机等以及皮带廊的带式输送机。

二、该《报告表》编制基本规范，内容全面，提出的污染防治措施基本可行，结论可信，可以作为环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，同意该项目按照《报告表》所列的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》内容，并接受利害相关方的垂询。

四、你公司要严格执行环保“三同时”制度，认真落实《报告表》提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资。确保本项目在施工期产生的环境影响得到有效控制和营运期产生的废气、废水、噪声和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理。同时你公司在项目后续施工和运营期间应做好以下工作：

1、在施工期加强管理，文明科学施工，按照平顶山市环境攻坚要求及实施方案等相关要求进行施工，采取切实可行措施减轻施工期对周围环境的影响。

2、强化废气污染物防治措施，全面落实建设全封闭车间和仓库，破碎及筛分系统均配置集气罩和袋式除尘器处置废气，成品库顶部设置袋式除尘器。厂内物料均进入封闭生产车间，禁止露天堆存。车间内配套喷干雾设施。废气经处理满足《大气污染物综合排放标准》相应限值、大气污染防治专项方案及工业企业无组织排放治理方案相关要求。

3、项目厂区清污分流、雨污分流。车辆冲洗废水和初期雨水经沉淀池沉淀后循环使用；生活污水经处理满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》相应限值要求后全部综合利用，不排放。厂区及车间采取分区防渗处理，防范污染地下水。

4、加强破碎机、粉碎机等设备减震、厂房隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类限值要求。

5、除尘器收集粉尘、泥粉料和沉淀池沉渣等收集暂存后外售综合利用，不排放。生活垃圾由环卫部门处置。

6、项目车间及出入口设置视频监控设施。

五、如果今后国家或我省颁布新标准，你单位应按新标准执行。项目竣工后要及时进行污染防治设施竣工环保验收，合格后方可正式投入运行。宝丰县环境保护局须加强日常环保监督管理。

六、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。

经办人：环评科                         2019年11月4日