平环监表[2019]28号

平顶山市生态环境局

关于《中国尼龙城核心区基础设施建设项目（一期）路网系统

环境影响报告表》的批复意见

平顶山尼龙城建设投资有限公司：

你单位上报的由平顶山市润青环保科技有限公司编制的《中国尼龙城核心区基础设施建设项目（一期）路网系统环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目位于平顶山尼龙新材料产业集聚区（其中盐神大道向西延伸至开发一路跨越高新区），项目占地面积117.46万平方米，总投资85044.81万元。项目建设道路总长共计29.4km，含新建道路四段、拟建及延长道路四段，均为城市二级主干路，设计速度60km/h。项目工程主要包括道路工程、排水工程、交通工程、桥涵工程、照明工程及绿化工程等内容。新建道路四段：沙河三路（3.0km）、沙河四路（1.8km）、化工一路（1.7km）、化工四路（2.0km），共计8.5km，道路红线宽30m，道路断面形式为：3.5m（人行道）+2.5m（绿化）+18m（路面）+2.5m（绿化）+3.5m（人行道）。拟建及延长道路四段：化工五路北延至建设路（6.0km）、神马大道南延至叶廉路（6.9km）、盐神大道延至日南高速（3.0km）、盐神大道向西延伸至开发一路（5.0km）、延长道路共计20.9km，道路红线宽44m，道路断面形式为：3.5m（人行道）+2.5m（绿化）+32m（路面）+2.5m（绿化）+3.5m（人行道）。道路涉及跨越沙河、湛河和宁洛高速公路。

二、该《报告表》编制规范，内容全面，提出的环境保护和污染防治措施基本可行，结论可信，可以作为下一步工程设计和环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，同意该项目按照《报告表》所列的性质、规模、建设地点和环境保护对策措施进行建设。

一、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受利害相关方的垂询。

四、你单位要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资。确保本项目在施工期和营运期产生的粉尘、噪声、废水和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理。同时你单位在项目的施工和运营期间应做好以下工作：

1、加强施工期污染治理。按照平顶山市环境攻坚方案及实施方案等相关要求进行道路施工，按照“六个百分百”要求落实大气污染防范措施，同时落实碧水工程、土壤攻坚等环境管理要求。施工现场主体使用围挡、封闭作业、料堆采取覆盖及洒水抑尘等措施，风力达到四级及以上要停止产生扬尘的施工作业；及时清理施工场地及运输路面遗撒的渣土碎石，建筑垃圾等应集中清运至建筑垃圾填埋场妥善处置；运输车辆出场前冲洗，车辆密闭运输。

2、沿线各种管网规范设置和敷设，加强绿化。工程结束后要及时对临时占地进行植被恢复。施工产生的建筑垃圾及时清运，妥善处置，建议弃土进行综合利用，减少集中堆放。

3、使用商品沥青，油料、化学品等严格管理，防止其污染地表土壤和水体；施工生活污水经临时沉淀池处理后用于道路洒水等；针对运营期可能出现的大货车和运输危险化学品车辆通行事故制定环境风险应急预案，防范环境污染事故。

4、施工废水严禁排入地表水体。跨越湛河和沙河桥梁上设置桥面径流水收集系统，配套设置沉淀池和事故池，对初期雨水和抛洒泄露物质进行妥善处置，确保不影响地表水水质。运营期需设置限行、限速等标志，防范运输危险化学品车辆对沿线水环境造成影响。

5、施工期合理安排作业时间，采用低噪声设备施工。运营期需设置限速、限行、禁鸣等标志，降低车辆行驶对沿线生态环境的影响。

五、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。高新区和叶县等属地环保部门负责辖区内该项目的日常监督管理工作

经办人：环评科                        2019年10月31日