平环审［2019］30号

平顶山市生态环境局

关于《中国尼龙城核心区基础设施建设项目（一期）

污水处理系统环境影响报告书》的批复意见

平顶山尼龙城建设投资有限公司：

你单位上报的由平顶山市润青环保科技有限公司编制的《中国尼龙城核心区基础设施建设项目（一期）污水处理系统环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和公众参与说明等材料收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、该项目拟投资55706.01万元建设2座工艺设计相同的污水处理厂，1座污水处理厂（5万t/d）选址位于平顶山尼龙新材料产业集聚区沙河五路与化工三路交汇处西南方向，占地面积65703m2；1座污水处理厂（7万t/d）选址位于平顶山尼龙新材料产业集聚区沙河一路与化工五路交汇处东南方向，占地面积79982m2，均属于新建项目。两座污水处理厂均采用“卡鲁赛尔氧化沟+高密度澄清水池+活性炭滤池+二氧化氯消毒”工艺，并同步建设污水管道19.406km，建设雨水管道17.233km，建设中水管道23.76km。处理后的出水达到相关标准后全部必须中水回用，不外排；主要构筑物均为粗格栅、泵房、细格栅、旋流沉砂池、调节池、水解酸化池、选择厌氧池、卡鲁塞尔氧化沟、二沉池、高密度澄清池、活性砂滤池、消毒池、污泥脱水机房、提升泵房及事故池等。工程管线尽量敷设在人行道、非机动车道或绿化隔离带下。物料包括：氯酸钠、盐酸、聚合氯化铝（PAC）、聚丙烯酰胺（PAM）、生石灰等。两个厂区分别设置100m的防护距离，现状范围内无环境敏感点。

二、该《报告书》编制规范，内容全面，提出的环境保护和污染防治措施基本可行，结论可信，可以作为下一步工程设计和环境管理的依据。项目所采用的生产工艺和设备符合国家目前的产业政策。同意该项目按照《报告书》所列的地点、性质、规模、工艺和环境保护对策措施进行项目建设。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》，并接受利害相关方的垂询。

四、你单位要认真落实环境影响报告书中提出的污染防治措施，严格执行建设项目的环境保护“三同时”制度，确保项目在建设和运营过程中各污染物达标排放或得到妥善处置，项目在建设及运营期间应重点做好以下工作：

1、加强施工期管理，施工须采用商品砼，禁止现场搅拌作业；施工工地须设置围挡封闭、严禁敞开作业；大风气象条件下停止产生扬尘的施工作业；管线合理设计、分段施工、避开雨季，严禁施工废水直接进入沙河；运输车辆及时冲洗，运输粉状物料的车辆须密闭；施工产生的建筑垃圾及时清运，妥善处置，严禁乱堆乱放；施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化，及时清扫并洒水抑尘，降低扬尘污染；加强施工期运输车辆和施工机械管理，选用低噪声设备，合理设置施工场地，避免施工噪声对周围环境的影响。

2、厂区粗格栅、细格栅、污泥浓缩池等车间封闭，设置废气收集+除臭装置。职工食堂采用清洁能源，油烟经油烟净化器处理后达标排放。

3、工程应优先选用低噪声设备，噪声经基础减振、隔声、消声、设置绿化隔离带等措施进行防治，确保厂界噪声达标。

4、厂区雨污分流；处理后中水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准、《城市污水再生利用 工业用水水质》和《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》等相应要求后回用于园区企业或用于绿化等，全部回用不外排。加强设备的维护与保养，避免出现污水未经处理直接排放造成下游水体环境污染现象。厂区分区防渗，设置跟踪监测井，防控地下水污染。

5、干化后的污泥、沉砂、格栅渣和生活垃圾等送至垃圾填埋场处置。

6、加强厂区及周边的绿化美化工作，在厂区及四周植树种草，减轻恶臭、噪声等对周围环境的影响，改善区域环境。

五、污水处理系统两个厂区分别设置防护距离为100m，目前防护距离内无环境敏感点，建设单位应配合当地政府落实卫生防护距离内不得新建居民区、学校、医院等环境敏感点。

六、如果今后国家或我省颁布新标准，你单位应按新标准执行。项目竣工后要及时进行污染防治设施竣工环保验收，合格后方可正式投入运行。叶县环境保护局须加强日常环保监督管理。

七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应按照审批权限重新上报审核。

经办人：环评科                         2019年11月5日