平环审［2019］35号

平顶山市环境保护局

关于《平顶山优然牧业新建12000头全群牛养殖示范园区项目

环境影响报告书》的批复意见

平顶山优然牧业有限责任公司：

你公司上报的由中南金尚环境工程有限公司编制的《平顶山优然牧业新建12000头全群牛养殖示范园区项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和公众参与说明等材料均收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目拟投资5.57亿元，在宝丰县前营乡西北翟庄村建设1.2万个奶牛养殖畜位，配套2套转盘式挤奶设施、饲草料供应设施、粪污处理设施、配套的办公生活设施及其他辅助设施等。建成后设计养殖规模为全群牛养殖1.2万头（含成母牛7200头、后备牛4800头，年产鲜奶约8万吨）。项目原料为精饲料、青贮饲料、干草等，辅料有沼气脱硫剂、药品疫苗、除臭剂、消毒剂（聚维酮碘、卫可）、挤奶厅CIP清洗系统使用的浓硝酸和烧碱等。主要建设各类牛舍26座、挤奶厅2座、干草棚、精料库、锅炉房（燃料为自产沼气，2台2t/h燃气锅炉，用于全场供热）、沼气发酵系统（含调节池、匀浆池、调节池、厌氧发酵罐、沼气脱硫系统、脱水系统和沼气柜等）、沼渣晾晒棚和沼气发电机组、沼肥暂存池（容积14万立方，占地面积约2.8万平方米）等。项目涉及搬迁43户（红瓦房村零散居民点），由宝丰县人民政府负责将其搬迁至西翟庄村北侧，居民点搬迁后项目满足宝丰县畜禽养殖禁养区限养区划定调整方案（宝政办[2016]190号）。

二、该《报告书》编制基本规范，内容全面，提出的污染防治措施基本可行，结论可信，可以作为下一步工程设计和环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，同意该项目要按照《报告书》所列的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》内容，并接受利害相关方的垂询。

四、你公司要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资。确保本项目在施工期产生的环境影响得到有效控制和营运期产生的废气、废水、噪声和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理。同时你公司在项目的施工和运营期间应做好以下工作：

1、在施工期需加强管理，文明科学施工，按照平顶山市大气攻坚、水攻坚、土壤攻坚等方案及实施方案相关要求进行施工。

2、强化废气污染物防治措施，加强牛舍管理维护，提高饲料消化利用率，减少臭气产生；采取漏缝板+刮粪板干清粪工艺、及时清理牛粪、喷洒除臭剂、饲料添加复合微生物菌剂、加强厂区绿化等防控恶臭产生；厌氧发酵系统采用生物除臭塔除臭；沼液暂存池周边绿化，喷洒除臭剂处理；晾晒棚全封闭，喷洒除臭剂处理恶臭；沼气锅炉废气和发电机组废气采用低氮燃烧+空气分级技术处理烟气。全场有组织废气需满足《畜禽养殖业污染物排放标准》、《锅炉大气污染物排放标准》《大气污染物综合排放标准》、《恶臭污染物排放标准》等相应限值要求。企业须按《报告书》的要求设置100米的防护距离，建设单位应配合当地政府管理部门，防止在防护距离范围内新建居民生活区、学校等敏感点。

3、项目厂区清污分流、雨污分流。厂区雨污分流，初期雨水经雨水收集池收集后用于绿化；牛粪尿、挤奶厅冲洗废水、喷淋废水、青贮窖渗滤液、生活污水等全部进入厌氧发酵系统处理，沼液经沼肥暂存池暂存后用于周边农田施肥，项目设计消纳面积1.5万亩，并配套灌溉管网，确保废水全部综合利用不外排。厂区及车间采取分区防渗、防腐处理，防范地下水和土壤污染。

4、厂区挤奶厅隔声、喂足饲料防范牛叫等措施防控噪声影响；加强高噪声设备减震、厂房隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类限值要求。

5、沼渣经晾晒棚晾晒后用于牛床垫料；废脱硫剂由厂家回收；病死牛及胎衣等委托无害化处理机构处理；废除臭塔填料定期补充更换，不排放；防疫废物和废机油等危废交资质单位处置。

6、挤奶厅设置事故池收集废酸碱，厌氧发酵系统和沼气柜强化事故应急措施。制定环境风险应急预案，定期演练，备足环境风险应急物资，切实防范环境风险。

五、如果今后国家或我省颁布新标准，你单位应按新标准执行。宝丰县环境保护局须加强日常环保监督管理。

六、批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。

经办人：环评科                         2019年12月20日