平环审［2020］29号

平顶山市生态环境局

关于《鲁山县汇鑫矿业有限公司年产20000吨石墨选矿项目

环境影响报告书》的批复意见

鲁山县汇鑫矿业有限公司：

你单位上报的由河南佳昱环境科技有限公司编制的《鲁山县汇鑫矿业有限公司年产20000吨石墨选矿项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和公众参与说明等材料均收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目位于观音寺乡西桐树庄村，采用湿法浮选工艺生产石墨精粉，厂区包括原矿车间、破碎车间、磨矿车间、浮选车间、干燥包装车间、成品库、尾矿处置车间、沙库、泥土库、办公生活设施等组成。项目矿石分别来自于河南汇鑫矿业有限公司竹园村石墨矿（5万吨）和南阳市五羊山矿业有限公司内乡县午阳山石墨矿（30万吨），混合矿石石墨含量5.78%，项目年消耗石墨矿原矿石35万吨，年产石墨精粉2万吨，细沙约20万吨，泥土约13万吨（干）。矿石和产品等均采用汽车运输，密闭覆盖；运输道路为：S242-观音寺村-桂柳树村-厂区。项目浮选药剂为甲基异丁基甲醇MIBC、煤油和石灰。主要设备有槽式给料机、颚式破碎机、圆锥破碎机、圆盘给料机、球磨机、高堰式螺旋分级机、自吸式浮选机、充气式浮选机、砂磨机、滚筒筛、空压机、旋流器、压滤机、电加热烘干筒等。生产工艺包括破碎、磨矿、浮选、脱水干燥、筛分、包装、沙回收、泥土压滤等工序。项目不设尾矿库，泥土暂存于泥土库，外售鲁山县两家砖厂，若砖厂停产等原因导致泥土无利用途径时选厂相应停产,泥土不得露天堆放、随意倾倒。

二、该《报告书》编制基本规范，内容全面，提出的污染防治措施基本可行，结论可信，可以作为下一步工程设计和环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，同意该项目按照《报告书》所列的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》内容，并接受利害相关方的垂询。

四、你单位要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资。确保本项目在施工期产生的环境影响得到有效控制和营运期产生的废气、废水、噪声和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理。同时你单位在项目的施工和运营期间应做好以下工作：

1、施工期文明科学施工，按照平顶山市污染防治攻坚要求，如“六个百分百”等进行。

2、原矿车间和破碎车间封闭，采取喷雾装置洒水抑尘，车间内皮带输送廊道全封闭。给矿仓加料、破碎机、电加热烘干筒、滚筒筛、包装机等设备进出料口和皮带机转运点颗粒物设置集气罩收集后送袋式除尘器处理。厂区出口配套设置门禁监控系统并联网。运输车辆满足污染防治攻坚要求。采取车辆冲洗、道路及时清扫等防控道路扬尘。项目废气排放满足《大气污染物综合排放标准》相应限值要求。

3、项目厂区雨污分流，配套设置初期雨水收集池。生产废水包括精矿过滤废水、泥浆过滤水、细沙滤水和地面冲洗水、车辆冲洗水等全部自流至厂区集水池内，沉淀后全部返回浮选工序使用，不外排。生活污水经化粪池处理后做农肥，不外排。选厂区域采取分区防渗等处理措施，防范污染地下水和土壤，同时按照《报告书》所列监测计划进行监测。

4、运输车辆禁止夜间运输，车辆限载限速。选厂破碎机、球磨机、压滤机等高噪声设备置于车间内，噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类限值要求。

5、项目产生的泥土为一般固废，送至鲁山县两家砖厂制砖。破碎系统、干燥系统回收的粉尘全部返回生产流程；包装系统回收粉尘作为产品销售。废润滑油等危险废物在危废暂存间妥善暂存，及时交有资质单位处置。

6、企业需按照环境风险应急预案，定期演练，备足环境风险应急物资，切实防范环境风险。

五、如果今后国家或我省颁布新标准，你单位应按新标准执行。市生态环境局鲁山分局须加强日常环保监督管理。

六、批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。

经办人：环评科                         2020年11月17日