平环审[2020]36号

平顶山市环境保护局

关于《平顶山中釉环境治理有限公司平顶山市固体废物综合处置中心项目环境影响报告书》的批复意见

平顶山中釉环境治理有限公司：

你单位上报的由平顶山市润青环保科技有限公司编制的《平顶山中釉环境治理有限公司平顶山市固体废物综合处置中心项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、拟建项目厂址位于郏县黄道镇老庄村北（原大兴矿业工业广场，大兴矿业已闭矿）。设计年处理固体废物10万吨，其中危险废物5万吨（生活垃圾焚烧飞灰4万吨、其他危险固废约1万吨，危险废物来源为平顶山市辖区），一般固体废物电厂炉底水淬渣5万吨进行综合利用制作环保建材。危险废物填埋场为柔性填埋场，总设计有效库容40万m3，设计填埋规模为5万吨/年，服务年限约为14.8年。建设内容包括主体工程（预处理中心、填埋系统、坝体系统、防渗系统、渗滤液导排系统等）、辅助工程（办公用房、分析实验室、公用给水系统、配电系统、市政供水供电、排水系统、雨水收集系统等）、环保工程（污水处理站、袋式除尘器等）。危险废物处理流程为回收收集、分类暂存、螯合固化、高压压块成型、分类填埋；一般固废处理流程：接收、添加辅料、搅拌、成型、外售。主要设备包括全自动稳定/固化预处理生产线3条，实验检验设备3套等。服务期满后进行封场作业，形成封场系统。

二、该《报告书》编制规范，内容全面，提出的环境保护和污染防治措施基本可行，结论可信，可以作为下一步工程设计和环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，同意该项目按照《报告书》所列的性质、规模、地点和环境保护对策措施进行建设。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》，并接受利害相关方的垂询。

四、你公司要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资。确保本项目在施工期和营运期产生的粉尘、噪声、废水和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理。同时你公司在项目的施工和运营期间应做好以下工作：

1、按照平顶山市污染防治攻坚实施方案等相关要求进行施工。做好填埋区等区域防渗等相应工作，切实防范区域地下水和土壤污染。

2、预处理车间全封闭，配置喷干雾设施。预处理车间废气负压收集后进入一套活性炭除臭设备进行处理后排放；在危废预处理固化/压块和和各类仓均配套高效袋式除尘器；填埋作业区分区作业，定期洒水，及时覆盖；污水站废气负压收集后经活性炭除臭设备进行处理后排放。采取厂区道路硬化、出入口设置车辆自动冲洗装置，并安排专人对厂区道路及时清扫及洒水等措施防控无组织颗粒物。生产和运输过程落实“五到位一密闭”和门禁监控设施等措施。废气排放满足《大气污染物综合排放标准》和《恶臭污染物排放标准》相应限值要求。

3、厂区雨、污分流。车辆冲洗废水沉淀后回用；初期雨水、渗滤液、设备冲洗水等经污水处理站（中和调节+絮凝沉淀+气浮+砂滤+两级DTRO+三效蒸发）处理，处理后的上清液作为固化压块补充水，结晶残渣经固化压块后送入填埋场，废水不外排。生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后用于周边施肥。厂区分区防渗，防范地下水和土壤污染。

4、采用低噪声设备，同时采取隔声、减振、消声等措施防控噪声对外环境影响。

5、废矿物油委托有资质的单位进行安全处置；实验室废液、废活性炭和废包装材料、废劳保物品、结晶残渣经固化压块后送入填埋场安全填埋。按照《危险废物填埋污染控制标准》规范建设填埋场。

6、制定环境风险应急预案，定期演练，备足环境风险应急物资，切实防范环境风险。

7.本项目仅收集处置平顶山市辖区危险废物，禁止接收外地危险废物。

五、如果今后国家或我省颁布新标准，你单位应按新标准执行。

六、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。平顶山市生态环境局郏县分局须加强日常环保监督管理。

经办人：环评科                        2020年12月29日