平环审［2019］27号

平顶山市生态环境局

关于《郏县中联天广水泥有限公司采石场水泥用石灰岩矿项目

环境影响报告书》的批复意见

郏县中联天广水泥有限公司：

你公司上报的由河南汇能阜力科技有限公司编制的《郏县中联天广水泥有限公司采石场水泥用石灰岩矿项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及公众参与说明等材料收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目属改建项目，改建前一采区为原河南省郏县茨芭镇梁家沟水泥用灰岩矿（年开采30.00万t/a）、二采区为原河南天广水泥有限公司采石厂（年开采9.00万t/a）。两座矿山均已取得环评审批手续。改建前各设置有1处露天采场，并共有1座破碎场地（破碎场地占地面积1.2hm2，含1座封闭破碎车间（设置有1台给矿机、2台锤式破碎机）、3座筛分车间（各设置1台筛分机））。原有项目矿区矿体裸露地表，开采过程中无废石排放，遗留有一处废渣堆场，位于破碎场地南侧沟谷中。针对改建前项目露采工程产生的生态影响，项目已采取了部分生态恢复措施。本次改建工程设计年开采水泥用石灰岩30万t，矿山服务年限11.8a，确定开采顺序为一采区、二采区同时开采，项目组成主要包括露采区、破碎场地、运输道路，全部工程设施利用现有，新建一座废渣堆场（位于二采区外东北侧65m处的山凹，堆场长约110m，平均宽约45m，底部标高+452m，容量约4万m3，下游建设拦渣坝，并在四周开挖截排水沟），对现有破碎车间进行改造（现有封闭车间进行全封闭改造，增加喷雾设施，皮带机全封闭，破碎、加工工艺采用两段破碎+三段筛分工艺）。产品为石子（粒径5-31.5mm，送至中联天广水泥），废渣为0-5mm碎石，用于回填采坑。项目露采区及矿区道路、破碎场地、废渣堆场截留的雨水均沿道路一侧修建的排水沟排入二采区外南侧的季节性干沟，由东北向西南汇入鲁医河。

二、该《报告书》编制基本规范，内容全面，提出的污染防治措施基本可行，结论可信，可以作为环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，同意该项目按照《报告书》所列的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》内容，并接受利害相关方的垂询。

四、你公司要严格执行环保“三同时”制度，认真落实《报告书》提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资。确保本项目在施工期产生的环境影响得到有效控制和开采期、闭矿期产生的废气、废水、噪声和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理。同时你公司在项目后续施工和运营期间应做好以下工作：

1、在施工期加强管理，文明科学施工，按照平顶山市环境攻坚要求及实施方案等相关要求进行施工，采取切实可行措施减轻施工期对周围环境的影响。

2、强化废气污染物防治措施，全面落实爆破时在爆破区设置塑料水袋，爆破前采用洒水车对爆堆洒水降尘，使用液压碎石锤对爆破后的少量大块矿石进行破碎，采取洒水的措施减少粉尘产排，装卸点设置雾炮车喷雾进行控制扬尘；破碎车间设置喷雾+集气罩+袋式除尘器防范扬尘；产品暂存密闭产品仓库，顶部设置喷雾洒水装置；采区内设置洒水车，对运输道路洒水等措施。废气经处理需满足《大气污染物综合排放标准》相应限值、大气污染防治专项方案及工业企业无组织排放治理方案相关要求。

3、项目矿区雨污分流。车辆冲洗废水和初期雨水经沉淀池沉淀后循环使用；餐饮废水经隔油池沉淀后和盥洗污水进入化粪池处理后用于矿区绿化，不排放。厂区及车间采取分区防渗处理，防范污染地下水。

4、采区破碎铲装噪声、破碎场地生产设备噪声以及车辆运输噪声，选用低噪声设备。汽车低速运行，破碎机、粉碎机等设备减震、厂房隔声等措施。确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类限值要求。

5、除尘器收集粉尘、泥粉料和沉淀池沉渣等收集暂存后外售综合利用，不排放。

6、项目车间及出入口设置视频监控设施。项目矿体采取边开采边恢复，开采下一台阶时对上一台阶进行生态恢复，开采完一个矿体恢复一个矿体，并覆土绿化。废渣堆场表面播撒草籽，并结合防尘网临时覆盖及洒水车抑尘。

五、如果今后国家或我省颁布新标准，你单位应按新标准执行。项目竣工后要及时进行污染防治设施竣工环保验收，合格后方可正式投入运行。郏县环境保护局须加强日常环保监督管理。

六、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。

经办人：环评科                         2019年11月4日