平环审[2019]31号

平顶山市生态环境局

关于《舞钢中加钢铁有限公司年产122万吨铁生产线项目

环境影响报告书》的批复意见

舞钢中加钢铁有限公司：

你单位上报的由中色科技股份有限公司编制的《舞钢中加钢铁有限公司年产122万吨铁生产线项目环境影响报告书》（报批版）（以下简称《报告书》）及你单位编制的公众参与说明等材料收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

- 项目属产能减量置换技术改造项目，项目拟投资9.318亿元，在现有厂区院内建设1座1350m3炼铁高炉、1座198m2烧结机及配套设施（铁产能122万吨/年），拆除原有两座420m3炼铁高炉（已于2018年底前已拆除）和1座580m3炼铁高炉，实现压减产能1万吨，结余产能指标27万吨。项目主要改建内容包括：拆除原2座420m3炼铁高炉（1#、2#高炉）、1座580m3炼铁高炉（3#高炉）及配套设施，拆除原2座100m2烧结机系统及配套环保设施整体，拆除现有铸铁机系统，在1#、2#高炉旧址新建1座1350m3炼铁高炉及配套设施；在现有西料场旧址新建1座198m2烧结机系统及配套设施；在原 2 座100m2烧结机系统旧址建设新的铸铁机系统（一用一备，仅在舞钢公司炼钢系统故障时使用）；在3#高炉旧址改造新的喷煤制粉系统，在现有两台磨机基础上新增一台磨机；在东料场（现为露天设置）原址上建设密闭料库，并设射雾器喷雾抑尘设施；现有西料场、球团料场不再作为料场使用，原存储物料焦炭、球团在新建密闭东料库内进行贮存；在石灰料场（现为露天设置）原址上建设密闭料库，并设射雾器喷雾抑尘设施；改造厂区雨污分流系统，新建110kV变电站，新建软水制备系统、纯水制备系统及空压站；对石灰窑系统、球团系统、发电系统、物料卸料及转运系统进行提标改造。项目生产工艺及物料不变。项目高炉设置500米防护距离。

- 该《报告书》编制规范，内容全面，提出的环境保护和污染防治措施基本可行，结论可信，可以作为下一步工程设计和环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，同意该项目按照《报告书》所列的性质、规模、地点和环境保护对策措施进行建设。

- 你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》，并接受利害相关方的垂询。

四、你公司要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资。确保本项目在施工期和营运期产生的废气、噪声、废水和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理。同时你公司在项目的施工和运营期间应做好以下工作：

1、加强施工期污染治理。按照平顶山市环境攻坚等方案及实施方案等相关要求进行施工。

2、烧结机系统各产尘工序设置高效袋式除尘器，烧结机头烟气采取双室四电场卧式电除尘器+活性焦干法脱硫脱硝技术；活性焦吸附塔和解析塔配置袋式除尘器；烧结机头解析后再生气进入制酸系统制备硫酸，尾气重新进入活性焦净化系统处理；高炉系统产尘点配置高效袋式除尘器，高炉煤气采取干法除尘（螺旋筒式旋风除尘器+高效袋式除尘器），煤粉制备和铸铁机采用高效袋式除尘器。现有燃气锅炉增加低氮燃烧装置，石灰窑和球团系统均改为高效袋式除尘器。厂内采用密闭胶带输送，密闭罐车输送、气力输送等方式转运粉料。所有料库进行提标改造，四面封闭，出口设置清洗装置。主要排放口设置在线监测设施。全厂废气排放需满足《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》特别排放限值和《关于推进实施刚铁行业超低排放的意见》（环大气[2019]35号）以及河南省大气污染物超低排放相关要求。

3、全厂生产废水（高炉冲渣水、循环冷却水、制酸系统废水）全部综合利用不外排。厂区分区防渗，防范地下水污染。

4、减轻噪声污染。选用低噪声设备，设置减振垫、隔声罩、消声器等设施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声环境排放标准》3类要求。

5、废催化剂、酸泥、废焦沫、废离子交换树脂、废机油等危险废物交有资质单位处置；除尘灰、高炉炉渣和废耐火材料等用于生产或外售综合利用，不排放。

6、制定环境风险应急预案，定期演练，备足环境风险应急物资，切实防范环境风险。

五、如果今后国家或我省颁布新标准，你单位应按新标准执行。项目竣工后要及时进行污染防治设施竣工环保验收，合格后方可正式投入运行。舞钢市环境保护局须加强日常环保监督管理。

六、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设或发生重大变更，其环境影响报告应按照审批权限重新上报。

经办人：环评科                        2019年11月11日