平环审［2019］8号

平顶山市生态环境局

关于《平顶山奥峰新材料科技有限公司年产7000万罐聚氨酯填缝剂（含制罐）项目环境影响报告书》的批复意见

平顶山奥峰新材料科技有限公司：

你公司上报的由平顶山市润青环保科技有限公司编制的《平顶山奥峰新材料科技有限公司年产7000万罐聚氨酯填缝剂（含制罐）项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和公众参与说明等材料收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目位于平顶山化工产业集聚区，总投资5000万元，拟征地4万平方米，建设年产7000万罐聚氨酯泡沫填缝剂生产线。主要建设聚氨酯填缝剂罐体加工车间、原料储罐区、调料车间和灌装生产线车间，项目建设办公楼、初期雨水收集池、事故池、危废暂存间和固废暂存间等与院内聚氨酯胶项目共用。填缝剂原料为：二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI，黑料）、氯化石蜡、聚醚多元醇、硅油（有机硅表面活性剂）、催化剂（双吗啉基二乙基醚）、液化二甲醚、液化丙丁烷。制罐主要原料为：马口铁片、聚丙烯颗粒、色母料颗粒等。制罐工艺为：制作罐身（卷铁开平、印刷、涂布、烘干），制作罐盖，封口及加压测漏，制作阀门，注塑（电加热，生产阀杆、罐体盖、塑料管等罐体配件），涂布烘箱加热燃料采用天然气，配套SNCR脱硝装置。填缝剂生产工艺为：白料生产原料混合泵入白料混合罐至白料储罐暂存，制成的罐体首先泵入白料，随后泵入黑料，安装阀门，灌装液化烃，扣螺扣后装箱打包。项目设置防护距离100米，现状范围内无环境敏感点。

二、该《报告书》编制基本规范，内容全面，提出的污染防治措施基本可行，结论可信，可以作为下一步工程设计和环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，同意该项目要按照《报告书》所列的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》内容，并接受利害相关方的垂询。

四、你公司要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资。确保本项目在施工期产生的生态影响得到有效控制和营运期产生的噪声和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理。同时你公司在项目的施工和运营期间应做好以下工作：

1、在施工期需加强管理，文明科学施工，落实蓝天工程实施方案有关要求，采取切实可行措施减轻施工期对周围环境的影响。

2、强化废气污染物防治措施，加强罐区维护和车间废气收集，减少无组织排放。有组织废气收集后经UV光氧催化设备+活性炭吸附装置进行处理满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(参考河北省地方标准执行，目前无国标)和《大气污染物综合排放标准》相应限值要求。烘干炉天然气燃烧废气经SNCR脱硝处理后排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》限值要求。企业须按《报告书》的要求设置100米的防护距离，建设单位应配合当地政府管理部门，防止在防护距离内新建居民生活区、学校等敏感点。

3、项目厂区清污分流、雨污分流。废水经厂内污水处理站处理满足河南省地方标准《化工行业水污染物间接排放标准》限值以及第三污水处理厂进水指标后排入集聚区污水管网。厂区及车间采取分区防渗、防腐处理，防范污染地下水，设置监测井并按监测计划执行（监测井与聚氨酯胶项目共用）。

4、加强设备减震、厂房隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类限值要求。

5、废机油、废导热油、废辊筒擦拭抹布、实验室产生固体废物、废弃活性炭、显影废物等等危险废物，妥善暂存后交资质单位处置；工艺固废按规范进行危险废物鉴别，并妥善处置；下脚料（含废马口铁片、废铜丝）和罐体不合格品、废PS版及废包装袋等一般固废外售或厂内综合利用。

6、制定环境风险应急预案，定期演练，备足环境风险应急物资，切实防范环境风险。

五、如果今后国家或我省颁布新标准，你单位应按新标准执行。项目竣工后要及时进行污染防治设施竣工环保验收，合格后方可正式投入运行。叶县环境保护局须加强日常环保监督管理。

六、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。

经办人：环评科                         2019年3月14日