平环审［2019］12号

平顶山市生态环境局

关于《河南宜鑫陶瓷科技有限公司陶瓷制品加工项目

环境影响报告书》的批复意见

河南宜鑫陶瓷科技有限公司：

你公司上报的由南京向天歌环保科技有限公司公司编制的《河南宜鑫陶瓷科技有限公司陶瓷制品加工项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和公众参与说明等材料收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目投资2.85亿元，分三期建设，一期为160万平方米地砖生产线，二期为160万平方米陶板生产线，三期为年产5万件钧瓷生产设施。项目利用原郏县博奥陶瓷有限责任公司年产3万吨中铝球生产线项目厂区（该项目原已通过环评，建成后长期停产闲置），厂内现有的办公室、生活区和2座原料库、1座生产车间重新利用，一期新建破碎车间、成品堆存区；二期工程新建2号生产车间；三期工程新建球磨釉料车间和泥浆车间、注浆车间、仓库等。原料主要为各种瓷土、长石、釉料、石英石、方解石等。外购釉料为不含重金属釉料。项目燃料为天然气。主要设备和生产设施为破碎机、粉碎机、球磨机、搅拌机、真空挤出机、压机、干燥窑、烧成窑、磨边机、切砖机、梭式窑（三期，容积5m3）等。

二、该《报告书》编制基本规范，内容全面，提出的污染防治措施基本可行，结论可信，可以作为环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，同意该项目要按照《报告书》所列的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》内容，并接受利害相关方的垂询。

四、你公司要严格执行环保“三同时”制度，认真落实《报告书》提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资。确保本项目在施工期产生的环境影响得到有效控制和营运期产生的废气、废水、噪声和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理。同时你公司在项目后续施工和运营期间应做好以下工作：

1、在施工期加强管理，文明科学施工，按照平顶山市大气攻坚、水攻坚等方案和《蓝天工程行动计划》及实施方案等相关要求进行施工，采取切实可行措施减轻施工期对周围环境的影响。

2、强化废气污染物防治措施，全面落实建设全封闭原料堆场，配套洒水措施，减少无组织排放。烧成窑尾气送至干燥窑余热利用后排放，企业需配套除尘脱硝装置；破碎车间、磨边切割粉尘等废气经除尘系统处理满足《陶瓷工业污染物排放标准》和《大气污染物综合排放标准》相应限值要求。企业须按《报告书》的要求设置50米的防护距离，建设单位应配合当地政府管理部门，防止在防护距离内新建居民生活区、学校等敏感点。

3、项目厂区清污分流、雨污分流。球磨机冲洗废水、车辆冲洗废水和切割废水经沉淀池沉淀后循环使用；生活污水经处理满足农田灌溉水质标准后送至暂存池用于农灌，不排放，如外排须满足《陶瓷工业污染物排放标准》相应限值要求并经园区污水处理厂处理达标后排放。厂区及车间采取分区防渗、防腐处理，防范污染地下水。

4、加强破碎机、粉碎机、搅拌机等设备减震、厂房隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类限值要求。

5、除尘器收集粉尘、工序中边角料和沉淀池沉渣等用于制坯生产；不合格品破碎后用于生产；三期废石膏模具外售。

6、制定环境风险应急预案，定期演练，备足环境风险应急物资，切实防范环境风险。

五、如果今后国家或我省颁布新标准，你单位应按新标准执行。项目竣工后要及时进行污染防治设施竣工环保验收，合格后方可正式投入运行。郏县环境保护局须加强日常环保监督管理。

六、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。

经办人：环评科                         2019年5月5日