平环监表［2019］14号

平顶山市生态环境局

关于《南水北调中线舞钢市引水工程环境影响报告表》

的批复意见

舞钢市水利局：

你公司上报的由平顶山市润青环保科技有限公司编制的《南水北调中线舞钢市引水工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、本项目新建南水北调输水管首转水池1座，燕山水库输水加压泵站1座，集水池一座，新建给水水厂1座，水厂设计规模10万吨/天，一期5万吨/天，本次仅针对一期工程进行评价，一期取水为南水北调中线10号口门（1000万方）和燕山水库（500万方）。全线布设管道50.997km，其中南水北调管道长度28.946km，燕山水库管道长度22.051km。涉及穿越河渠12处（主要河流有甘江河、淃河，采用倒虹吸穿越；孤石滩干渠等采用顶管穿越），穿越公路7处（主要为兰南高速、焦桐高速、S103、S234等，和主干道等顶管施工；其余小路等开挖直埋，恢复路面），穿越铁路1处（平舞铁路，护管涵顶管穿越）。工程管网一次建成，通过流量阀控制取水量。工程主管包括2条输水管线，独立输水至舞钢水厂。水厂采用过滤+消毒工艺，主要建设网格絮凝斜管沉淀池、反冲洗滤池、加药加氯间等。污泥采取调节+浓缩+压滤脱水工艺。药剂有碱式氯化铝、氯酸钠、盐酸等。项目计划施工期18个月，穿越河道施工在枯水期进行。

二、该《报告表》编制基本规范，内容全面，提出的污染防治措施基本可行，结论可信，可以作为环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，同意该项目要按照《报告表》所列的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》内容，并接受利害相关方的垂询。

四、你公司要严格执行环保“三同时”制度，认真落实《报告表》提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资。确保本项目在施工期产生的环境影响得到有效控制和营运期产生的废气、废水、噪声和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理。同时你公司在项目后续施工和运营期间应做好以下工作：

1、在施工期加强管理，文明科学施工，按照平顶山市大气攻坚、水攻坚等方案和《蓝天工程行动计划》及实施方案等相关要求进行施工。施工期设备冲洗废水和管道试压废水等沉淀后回用，不排放。施工期弃土及时清运至指定的填埋场或综合利用，禁止随意倾倒。加强施工期运输车辆和施工机械管理，选用低噪声设备合理设置施工场地，临近村庄禁止夜间施工。加强施工期生态保护，减少临时占地，及时恢复植被，采取分层开挖、分段施工等措施，防范施工期水土流失和土壤侵蚀。

2、污泥脱水间周边和厂界强化绿化，脱水机在封闭车间内运行，定期喷洒除臭剂等措施有效防控恶臭对外界影响。

3、项目水厂厂区及车间采取分区防渗、防腐处理，防范污染地下水。水厂内生活污水通过化粪池处理达标后排入市政管网；回收水池上清液和压滤水、滤池反冲洗废水等返回配水井，不排放。

4、加强水厂内高噪声设备等设备减震、厂房隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类限值要求。

5、生活垃圾要分类处理，及时清运。污泥浓缩后运至垃圾填埋场填埋。

6、制定环境风险应急预案，定期演练，备足环境风险应急物资，切实防范环境风险。

五、如果今后国家或我省颁布新标准，你单位应按新标准执行。项目竣工后要及时进行污染防治设施竣工环保验收，合格后方可正式投入运行。舞钢市环境保护局须加强日常环保监督管理。

六、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。

经办人：环评科                         2019年6月18日