平环审［2019］17号

平顶山市生态环境局

关于《平顶山市弘海环保科技有限公司年产10万吨炭黑生产项目环境影响报告书》的批复意见

平顶山市弘海环保科技有限公司：

你公司上报的由平顶山市润青环保科技有限公司编制的《平顶山市弘海环保科技有限公司年产10万吨炭黑生产项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和公众参与说明等材料均收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、拟投资40000万元新建年产10万吨碳黑生产项目，建设标椎化厂房4栋，分三期建设，其中一期建设20条热解生产线和3条炭黑处理线，二期建设30条热解生产线和4条炭黑研磨线，一期和二期原料均为外购破碎的废旧轮胎，三期建设40条热解生产线、5条炭黑研磨线以及轮胎破碎生产线。采用低温微负压旋转热解炉处理废旧轮胎，全部建成后设计年处理废旧轮胎颗粒30万吨，年产炭黑10万吨，副产品热解油和钢丝等。生产中使用热解不凝气为燃料，点火助燃采用集聚区焦炉煤气。工艺为：裂解碳化、碳黑产品加工（含造粒和不造粒两种工艺）、检验包装。项目设置防护距离100米，现状范围内没有环境敏感点。

二、该《报告书》编制基本规范，内容全面，提出的污染防治措施基本可行，结论可信，可以作为下一步工程设计和环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，同意该项目要按照《报告书》所列的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》内容，并接受利害相关方的垂询。

四、你公司要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资。确保本项目在施工期产生的生态影响得到有效控制和营运期产生的噪声和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理。同时你公司在项目的施工和运营期间应做好以下工作：

1、在施工期需加强管理，文明科学施工，按照平顶山市大气攻坚、水攻坚、土壤攻坚等实施方案等相关要求进行施工。

2、强化废气污染物防治措施，炭黑出炉、炭黑研磨进仓和炭黑造粒等工序产生的颗粒物配套袋式除尘器处置，其中炭黑加工粉尘经旋风收尘器收集后再经袋式除尘器进一步净化，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》相应限值；热解炉废气采取余热锅炉降温+SCR+湿法脱硫+活性炭吸附处理工艺处置，热解废气排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》和《河南省 2019 年工业炉窑污染治理方案》中其他炉窑标准，其中非甲烷总烃排放浓度满足参照《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）的中附件其他行业废气排放口标准，NH3、H2S浓度满足《恶臭污染物排放标准》中二级标准。热解油存储和外售过程中产生的非甲烷总烃通过配套油气回收装置收集有机废气后送至热解炉作为燃料。企业须强化车间无组织废气收集和处置。企业须按《报告书》的要求设置100米的防护距离，建设单位应配合当地政府管理部门，防止在防护距离内新建居民生活区、学校等敏感点。

3、热解气冷却水循环使用，不排放。余热锅炉蒸汽经冷凝回收后用于造粒用水和热解气冷却用水综合利用不外排。生活废水经化粪池处理后经集聚区污水管网排入石龙产业集聚区污水处理厂进一步处理。厂区采取分区防渗，制定地下水跟踪监测计划，预防地下水污染。

4、加强冷却机、造粒机等设备减震、厂房隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类限值要求。

5、脱硫渣等一般固废定期外售综合利用；除尘器回收的粉尘外售；废活性炭、废油渣、废离子交换树脂等危险废物由资质单位处置。

6、制定环境风险应急预案，定期演练，备足环境风险应急物资，切实防范环境风险。

五、如果今后国家或我省颁布新标准，你单位应按新标准执行。石龙区环境保护局须加强日常环保监督管理。

六、批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。

经办人：环评科                         2019年6月30日