平环审［2019］18号

平顶山市生态环境局

关于《平顶山华博润新材料有限公司年产1.5万吨CPU、5万吨TPU粒子及制品投资项目环境影响报告书》的批复意见

平顶山华博润新材料有限公司：

你公司上报的由河南汇能阜力环境科技有限公司编制的《平顶山华博润新材料有限公司年产1.5万吨CPU、5万吨TPU粒子及制品投资项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和公众参与说明等材料收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目投资2亿元在平顶山尼龙新材料产业集聚区建设年产1.5万吨CPU（浇注型聚氨酯弹性体）原液和5万吨TPU（热塑性聚氨酯弹性体）粒子及其制品的生产线。主要建设主体工程（多元醇车间、TPU厂房、CPU厂房、导热油炉房）；储运工程（原辅料储罐20座）；辅助工程和环保工程（污水处理站、雨水收集池、废气处理系统和事故池、围堰等）。原辅材料有1，4-丁二醇、乙二醇、二乙二醇、液氮、己二酸、对苯二甲酸、间苯二甲酸、苯酐、二苯基甲烷二异氰酸酯、钛酸正丁脂、抗氧化剂1010、抗氧化剂TPP、聚醚改性聚硅氧烷、磷酸等。生产工艺包括：1.聚酯多元醇：原料（1，4-丁二醇、乙二醇、二乙二醇、己二酸、对苯二甲酸、苯酐、钛酸正丁脂等）经投料、熔融、酯化反应生成聚酯多元醇，除杂冷却后进入储罐备用，热源由导热油炉供应；2、TPU：各种原料（1，4-丁二醇、二苯基甲烷二异氰酸酯、钛酸正丁脂、抗氧化剂1010、抗氧化剂TPP等）和聚酯多元醇混合反应生成TPU经水下切粒、干燥除湿包装得到TPU粒子。3、CPU：CPU原液分为A、B两类，经模具混合生产鞋底用，本项目直接外售原液。A类为聚酯多元醇、乙二醇和聚醚改性聚硅氧烷以及水混合搅拌灌装得到，B类为聚酯多元醇和二苯基甲烷二异氰酸酯以及助剂升温反应后冷却灌装得到，升温反应所需热量由电加热提供。项目环境防护距离为100米，现状范围内无环境敏感点。

二、该《报告书》编制基本规范，内容全面，提出的污染防治措施基本可行，结论可信，可以作为下一步工程设计和环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，同意该项目要按照《报告书》所列的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》内容，并接受利害相关方的垂询。

四、你公司要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资。确保本项目在施工期产生的生态影响得到有效控制和营运期产生的噪声和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理。同时你公司在项目的施工和运营期间应做好以下工作：

1、在施工期需加强管理，文明科学施工，落实大气攻坚等实施方案有关要求，采取切实可行措施减轻施工期对周围环境的影响。

2、强化废气污染物防治措施，加强罐区维护和车间废气收集，减少无组织排放。聚酯多元醇生产废气设置集气罩+袋式除尘器处理；有机废气经两级活性炭吸附+脱附+催化燃烧处理后排放；导热油炉废气采取低氮燃烧+双碱法脱硫处理；废气满足《合成树脂工业污染物排放标准》特别排放限值、《工业企业挥发性有机物排放标准》(参考河北省地方标准执行，目前无国标)、《河南省2019年度挥发性有机物治理方案》和《河南省2019年度锅炉综合整治方案》燃气锅炉限值等要求。企业须按《报告书》的要求设置100米的防护距离，建设单位应配合当地政府管理部门，防止在防护距离内新建居民生活区、学校等敏感点。

3、项目厂区清污分流、雨污分流。废水经厂内污水处理站处理满足《合成树脂工业污染物排放标准》间接排放基准排水量限值、河南省地方标准《化工行业水污染物间接排放标准》限值以及第三污水处理厂进水指标后排入集聚区污水管网。厂区及车间采取分区防渗、防腐处理，防范污染地下水，设置监测井并按监测计划执行。

4、加强设备减震、厂房隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类限值要求。

5、废导热油、废弃包装物等危险废物，妥善暂存后交资质单位处置；工艺固废按规范进行危险废物鉴别，并妥善处置；除尘器收集的颗粒物、残次品等一般固废或用于生产或外售综合利用，不排放。

6、制定环境风险应急预案，定期演练，备足环境风险应急物资，切实防范环境风险。

五、如果今后国家或我省颁布新标准，你单位应按新标准执行。项目竣工后要及时进行污染防治设施竣工环保验收，合格后方可正式投入运行。叶县环境保护局须加强日常环保监督管理。

六、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。

经办人：环评科                         2019年6月30日