平环审[2019]24号

平顶山市环境保护局

关于《舞钢实业发展有限责任公司除尘灰综合利用项目

环境影响报告书》的批复意见

舞钢实业发展有限责任公司：

你单位上报的由平顶山市润青环保科技有限公司编制的《舞钢实业发展有限责任公司除尘灰综合利用项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）及你单位编制的公众参与说明等材料收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

- 项目投资2000万元，在舞钢实业发展有限责任公司原海绵铁厂区利用原有库房进行防渗处理及改造后用于储存除尘灰、油泥、油饼等，建设1条回转窑生产线，处理除尘灰、油泥、油饼等，产品为次氧化锌和高铁料。工艺为原料混合配料、回转窑焙烧、高铁料降温检验后返回高炉烧结、氧化锌尘表面氧化得到次氧化锌、包装储运。

- 该《报告书》编制规范，内容全面，提出的环境保护和污染防治措施基本可行，结论可信，可以作为下一步工程设计和环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，同意该项目按照《报告书》所列的性质、规模、地点和环境保护对策措施进行建设。

- 你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》，并接受利害相关方的垂询。

四、你公司要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资。确保本项目在施工期和营运期产生的粉尘、噪声、废水和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理。同时你公司在项目的施工和运营期间应做好以下工作：

1、加强施工期污染治理。按照平顶山市大气攻坚、水攻坚等方案及实施方案等相关要求进行施工。

2、原料配料及装卸粉尘，设置集气罩+袋式除尘器收集处理；回转窑窑头出料废气（颗粒物）经窑头冷却器+袋式除尘器处理后排放；窑尾废气（颗粒物、SO2、NO2），采用沉降室+表面冷却器+烟道冷却+袋式除尘器收集次氧化锌产品后，剩余烟气经SCR脱硝装置+二级脱硫设施处置。项目废气需满足《大气污染物综合排放标准》限值要求。窑尾烟气中含重金属，根据《报告书》预测，As+Ni排放量0.9938kg/年，Cr+Sn+Sb+Cu+Mn排放量1.721kg/年，企业须强化窑尾废气重金属治理，进一步采取有效防治措施降低重金属污染物排放量。

3、项目废水包括循环冷却水、脱硫系统用水和高铁料冲洗水等全部循环使用，不排放。厂区分区防渗，防范地下水污染。

4、减轻噪声污染。选用低噪声设备，设置减振垫、隔声罩、消声器等设施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声环境排放标准》2类要求。

5、废耐火砖收集经人工破碎后返回舞钢公司高炉用于生产；窑头收集的粉尘和窑头高铁料用于舞钢公司高炉烧结，不排放；窑尾收集的次氧化锌粉尘作为产品处理。废催化剂由生产厂家回收处置。

6、制定环境风险应急预案，定期演练，备足环境风险应急物资，切实防范环境风险。《报告书》提出项目不需要设置防护距离，因涉及重金属排放，建议建设单位对窑尾尾气排放口周边100米范围内居民定期进行重金属检查，防范重金属对其影响。

五、如果今后国家或我省颁布新标准，你单位应按新标准执行。项目竣工后要及时进行污染防治设施竣工环保验收，合格后方可正式投入运行。舞钢市环境保护局须加强日常环保监督管理。

六、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。

经办人：环评科                        2019年9月23日