平环审［2019］22号

平顶山市环境保护局

关于《鲁山县瑞良农牧有限公司生猪养殖项目环境影响报告书》的批复意见

鲁山县瑞良农牧有限公司：

你公司上报的由河南佳昱环境科技有限公司编制的《鲁山县瑞良农牧有限公司生猪养殖项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和公众参与说明等材料均收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目属改扩建项目，涉及两个厂区。其中一厂区为原辛集乡河扒养殖园区（仅建设了部分猪舍，未运营），二厂区为原恒昌养殖场（2016年经现状评估备案，年出栏生猪4500头）。本次工程拟投资4970万元将一厂区内现有建构筑物全部拆除重建，二厂区除供水供电设施外的现有猪舍及配套设施和粪污处理设施全部拆除重建。两个厂区建成后设计年出栏断奶仔猪24万头（各12万头，含断奶仔猪和淘汰公母猪等），常年存栏种母猪4800头，公猪60头，后备猪480头和待售仔猪约6638头。两个厂区均建设公猪舍、后备舍、空怀舍、妊娠舍、分娩舍等猪舍，配套职工宿舍、办公楼、污水处理及沼气工程、粪便处理工程和病死猪无害化处理工程等设施。两个厂区中间原建设有中国平煤神马集团力源化工有限公司炸药库和炸药生产线，现已停产。

二、该《报告书》编制基本规范，内容全面，提出的污染防治措施基本可行，结论可信，可以作为下一步工程设计和环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，同意该项目按照《报告书》所列的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》内容，并接受利害相关方的垂询。

四、你公司要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资。确保本项目在施工期产生的生态影响得到有效控制和营运期产生的噪声和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理。同时你公司在项目的施工和运营期间应做好以下工作：

1、在施工期需加强管理，文明科学施工，按照平顶山市大气攻坚、水攻坚、土壤攻坚等方案及实施方案相关要求进行施工。

2、强化废气污染物防治措施，猪舍恶臭采取控制饲料密度、及时干清粪（漏粪板+固液分离）、喷洒除臭剂等措施处理，在猪舍增加微负压废气收集装置，将废气引至除臭装置进一步处理；污水处置区及沼液储存区恶臭采取密闭加盖、喷洒除臭剂等措施防控废气，构筑物上设置恶臭气体收集管，经生物除臭后排放。猪粪堆肥场为密闭车间，车间微负压，废气经收集后送至生物除臭装置处理。有组织废气满足《畜禽养殖业污染物排放标准》、《大气污染物综合排放标准》、《恶臭污染物排放标准》等相应限值要求。企业须按《报告书》的要求在两个厂区分别设置100米的防护距离，建设单位应配合当地政府管理部门，防止在防护距离内新建居民生活区、学校等敏感点。

3、项目厂区清污分流、雨污分流。猪尿液和冲洗废水、粪便贮存区渗滤液和生活污水等全部进入沼气系统（黑泥厌氧处理工艺）生产沼气，沼液用于周边农田，每个厂区消纳面积不得低于1381.2亩（合计需要2762.4亩），并配套必须的灌溉管网，确保废水全部综合利用不外排。厂区及车间采取分区防渗、防腐处理，防范地下水污染。

4、加强设备减震、厂房隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类限值要求。

5、猪粪和沼渣等用于堆肥，不排放；病死猪、胎盘等经有机废弃物处理机处理后作为有机肥原料外售；医疗废物和沼气脱硫剂等属于危险废物，交有资质单位处置。

6、制定环境风险应急预案，定期演练，备足环境风险应急物资，切实防范环境风险。

五、如果今后国家或我省颁布新标准，你单位应按新标准执行。鲁山县环境保护局须加强日常环保监督管理。

六、批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。

经办人：环评科                         2019年9月23日