平环审［2019］23号

平顶山市生态环境局

关于《宝丰县圣诺陶瓷有限公司年产84万立方米

发泡陶瓷隔墙板项目环境影响报告书》的批复意见

宝丰县圣诺陶瓷有限公司：

你公司上报的由平顶山市润青环保科技有限公司编制的《宝丰县圣诺陶瓷有限公司年产84万立方米发泡陶瓷隔墙板项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和公众参与说明等材料收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、拟投资9.8亿元，在宝丰县产业集聚区西区陶瓷建材产业园内建设陶瓷隔墙板项目，项目分两期建设，一期建设2条隔墙板辊道窑生产线及配套设施，二期建设8条辊道窑生产线及配套设施。同时配建除尘设施、脱硝设施和废水沉淀池等环保设施。主要建设辊道窑车间、喷雾干燥制浆车间、成品库及抛切车间、全封闭原料库和办公室等。喷雾干燥塔热风炉采用净化后的煤气为燃料，配备低氮燃烧器。项目原料为煤矸石、铁矿石尾矿、钾长石尾矿、花岗岩尾岩、高岭土、中铝球和碳化硅等。主要设备有球磨机、喷雾干燥塔、辊道窑、抛切线、压滤机、振动筛等。工艺为：原料混合湿法球磨、除铁、浆料陈腐、喷雾干燥、二次陈腐、布料器成型、辊道窑烧制、抛光切边、检验包装入库。

二、该《报告书》编制基本规范，内容全面，提出的污染防治措施基本可行，结论可信，可以作为环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，同意该项目按照《报告书》所列的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》内容，并接受利害相关方的垂询。

四、你公司要严格执行环保“三同时”制度，认真落实《报告书》提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资。确保本项目在施工期产生的环境影响得到有效控制和营运期产生的废气、废水、噪声和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理。同时你公司在项目后续施工和运营期间应做好以下工作：

1、在施工期加强管理，文明科学施工，按照平顶山市大气攻坚、水攻坚等方案及实施方案等相关要求进行施工，采取切实可行措施减轻施工期对周围环境的影响。

2、强化废气污染物防治措施，全面落实建设全封闭原料堆场，配套洒水措施，减少无组织排放。烧成窑尾气送至干燥窑余热利用后排放，企业需配套除尘脱硝装置；破碎车间、磨边切割粉尘等废气经除尘系统处理满足《陶瓷工业污染物排放标准》和《大气污染物综合排放标准》相应限值要求。

3、项目厂区清污分流、雨污分流。球磨机冲洗废水、车辆冲洗废水和切割废水经沉淀池沉淀后循环使用；生活污水经处理满足《陶瓷工业污染物排放标准》和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》相应限值要求后全部回用。厂区及车间采取分区防渗、防腐处理，防范污染地下水。

4、加强破碎机、粉碎机、搅拌机等设备减震、厂房隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类限值要求。

5、除尘器收集粉尘、工序中边角料和沉淀池沉渣和不合格品等返回球磨工序用于生产。除铁器回收铁渣外售。废润滑油等危险废物交有资质单位处置。

6、制定环境风险应急预案，定期演练，备足环境风险应急物资，切实防范环境风险。

五、如果今后国家或我省颁布新标准，你单位应按新标准执行。项目竣工后要及时进行污染防治设施竣工环保验收，合格后方可正式投入运行。宝丰县环境保护局须加强日常环保监督管理。

六、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。

经办人：环评科                         2019年9月23日