平环审［2020］2号

平顶山市生态环境局

关于《舞钢市生活垃圾资源化处理项目

环境影响报告书》的批复意见

舞钢市住房和城乡建设局：

你单位上报的由平顶山市润青环保科技有限公司编制的《舞钢市生活垃圾资源化处理项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和公众参与说明等材料均收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目拟投资3.64亿元，建设处理生活垃圾300吨/日（新增垃圾，不包括医疗废物、危险废物、电子废弃物等）、陈腐垃圾200吨/日（现有堆存生活垃圾，底部和侧面预留1-2米不扰动，挖出后进行分选，不可燃部分重新回填）、秸秆50吨/日（外购经预处理的秸秆，直接使用）的生活垃圾资源化利用生产线。主要建设5栋生产车间（包括垃圾接收分选车间、热解车间、发电车间、热解气净化车间、化学水车间）及配套的污水处理设施，辅助工程和公用工程等。主要设备有挖掘机、滚筒筛、风选机、运输机、磁选机、压榨机、浆化机、浆液输送泵、热解气化系统、燃气发电机组、软化水系统、沼气系统、惰质化系统等。生产工艺为：垃圾进场-分选压滤-制气（干组分热解气化；湿组分经制浆均质后生产沼气）-气体提纯净化（热解气经旋风+文丘旋风+两级碱性脱酸塔+活性炭+袋式除尘器进行除尘脱酸脱金属预处理，沼气脱硫）-燃气发电（燃气内燃机组）-SCR脱硝-灰渣收集处置。项目相对于直接焚烧发电，有效降低二噁英、重金属产排。本项目建成后，年发电量7300万KW*h。项目设置300m的防护距离，现状防护距离内无敏感点。

二、该《报告书》编制基本规范，内容全面，提出的污染防治措施基本可行，结论可信，可以作为下一步工程设计和环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，同意该项目按照《报告书》所列的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》内容，并接受利害相关方的垂询。

四、你单位要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资。确保本项目在施工期产生的环境影响得到有效控制和营运期产生的废气、废水、噪声和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理。同时你公司在项目的施工和运营期间应做好以下工作：

1、在施工期加强管理，文明科学施工，按照平顶山市大气攻坚、水攻坚等方案和《蓝天工程行动计划》及实施方案等相关要求进行施工。运输车辆出场前冲洗，车辆密闭运输。

2、强化废气污染物防治措施。项目垃圾贮坑、预处理车间、气化车间、污水处理车间等分别设置通风系统，采用整体抽风，恶臭气体经集中收集后送生物除臭塔处理；现有填埋场陈腐垃圾分选产生的恶臭气体经去除效率为90%的生物喷淋除臭处理，同时车间和挖掘区域、回填区域内定期喷洒除臭剂：发电机组末端尾气采取SCR催化脱硝工艺，并经30m的排气筒排放。全厂废气满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》、《恶臭污染物排放标准》和《大气污染物综合排放标准》等相应限值要求。企业须按《报告书》的要求设置300米的防护距离，防止在防护距离内新建敏感点。

3、项目厂区内雨污分流。垃圾沥出水、湿组分、设备清洗水、干燥冷凝水、生物除臭排水、生活废水经污水处理站处理后，清水用于冷却补充水和垃圾填埋场绿化、设备冲洗等补充水；膜处理浓水排入蒸汽发生器，蒸汽冷凝水排入循环水水池，蒸发浓水作为出渣冷却水。软水制备浓水和锅炉排水及冷却系统排水直接作为出渣冷却水。厂区设置雨水管网，初期雨水经收集后送污水处理站。厂区及车间采取分区防渗等处理措施，防范污染地下水和土壤，同时按照《报告书》所列监测计划对地下水进行监测。

4、加强风机、泵类等设备减震、厂房隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类限值要求。

5、生产过程中产生的沉沙、铁块、炉渣、脱硫渣等属一般工业固体废物，外售综合利用，废催化剂、废过滤膜、废脱硫剂由厂家更换回收。废电池、废机油、废离子交换树脂和废活性炭等危险废物妥善暂存，委托有资质的单位进行处理。飞灰经螯合固化后满足舞钢市生活垃圾填埋场入场标准后，在专门的区域进行填埋。

6、制定环境风险应急预案，定期演练，备足环境风险应急物资，切实防范环境风险。

五、如果今后国家或我省颁布新标准，你单位应按新标准执行。舞钢市环境保护局须加强日常环保监督管理。

六、批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。

经办人：环评科                         2020年1月13日