平环审［2020］3号

平顶山市生态环境局

关于《宝丰县大成环保技术有限公司利用水泥窑协同处置

市政污泥项目环境影响报告书》的批复意见

宝丰县大成环保技术有限公司：

你单位上报的由平顶山市润青环保科技有限公司编制的《宝丰县大成环保技术有限公司利用水泥窑协同处置市政污泥项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和公众参与说明等材料均收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目位于宝丰县产业集聚区河南大地水泥有限公司（以下简称“大地水泥”）院内，项目占地属于工业用地，不新增用地，总投资1300万元，占地1100m2。依托大地水泥两条2×4500t/d的新型干法水泥窑协同处置市政污泥，项目建成后年处理平顶山地区各县市市政污泥18万吨，折合日处理污泥620t/d（污泥须为一般工业固废，不接受化工园区工业污水处理厂污泥）。项目实行24小时运行，年运行290天。本项目利用水泥窑煅烧工艺处置污泥，可以使污泥中的干物质在碱性环境下经高温固化生成复合型矿物，被固化在水泥熟料中，减轻污泥直接填埋后对水、空气、土壤环境的影响。项目设计在大地水泥现有水泥窑分解炉设置两处污泥投加点（经烘干粉碎预处理的气态投料口和半固态废物投料口），配套皮带输送装置和气力输送设施，建设预处理中心（污泥卸料、接收和预处理系统）、投加系统（干粉和半固态投加系统）。主要设备有气态投料系统（风扫烘干球磨机、烘干磨机、细粉仓、定量给料机、风机、烟气净化分离器、除杂装置、污泥输送管道等，烘干热源为水泥窑窑尾高温烟气）和半固态投料系统（污泥接收仓、液压装置、双轴螺旋卸料装置、恒压给料装置、雾化喷枪、液位计、除杂装置、污泥输送管道等）。

二、该《报告书》编制基本规范，内容全面，提出的污染防治措施基本可行，结论可信，可以作为下一步工程设计和环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，同意该项目按照《报告书》所列的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》内容，并接受利害相关方的垂询。

四、你单位要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资。确保本项目在施工期产生的环境影响得到有效控制和营运期产生的废气、废水、噪声和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理。同时你公司在项目的施工和运营期间应做好以下工作：

1、在施工期需加强管理，文明科学施工，按照平顶山市大气攻坚、水攻坚等方案和《蓝天工程行动计划》及实施方案等相关要求进行施工。运输车辆出场前冲洗，车辆密闭运输。

2、强化废气污染物防治措施。烘干设备尾气通过袋式除尘器处理后送至分解炉进一步处理。正常生产期间污泥预处理车间废气负压收集后送至水泥窑高温区焚烧处置；水泥窑检修期间，污泥预处理车间废气负压收集后进入活性炭除臭设备处理后通过排气筒排放，同时车间定期喷洒除臭剂。项目废气满足《恶臭污染物排放标准》限值。大地水泥排放需满足《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2019]25号）水泥行业排放限值以及《水泥窑协同处置固体废物污染物控制标准》中的排放限值要求。

3、项目厂区内雨污分流。生活污水送大地水泥污水处理站净化处理后全部回用不外排；设备、地面冲洗废水及车辆冲洗废水通过收集后送入水泥窑。厂区及车间采取分区防渗等处理措施，防范污染地下水和土壤，同时按照《报告书》所列监测计划对地下水进行监测。

4、加强风机、泵类等设备减震、厂房隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类限值要求。

5、生产过程中产生的废活性炭入窑焚烧。废机油、实验室废液委托有资质的单位进行处理。

6、制定环境风险应急预案，定期演练，切实防范环境风险。

五、如果今后国家或我省颁布新标准，你单位应按新标准执行。宝丰县环境保护局须加强日常环保监督管理。

六、批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。

经办人：环评科                         2020年1月13日