平环审［2020］4号

平顶山市生态环境局

关于《舞钢中加矿业发展有限公司高压辊磨技术改造项目

环境影响报告书》的批复意见

舞钢中加矿业发展有限公司：

你单位上报的由山东永宏环保技术咨询有限公司编制的《舞钢市生活垃圾资源化处理项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和公众参与说明等材料均收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、舞钢中加矿业发展有限公司为提高装备水平，优化生产工艺，进一步深加工，以提高精粗矿（铁矿）产品品位和质量，降低磨选成本，建设单位决定在现有选矿工艺湿式预选下游新增“高压辊磨”生产工序。项目原料来源于现有工程建设的湿式预选系统，技改前后供矿条件、前段破碎筛分、湿式预选等生产工序不变。项目利用原有场地进行建设，供水、供电、生活污水处理、办公和食堂依托现有；生产废水经污水浓缩沉淀池处理废水经处理后全部回用于生产，不外排。本次工程在现有成品料仓外建设单独的高压辊磨厂房、水泵房、配电室，安装高压辊磨机设备，以及配套构筑物（包括输送廊道、循环水系统、导水沟）等。在湿式预选流程基础上，新增高压辊磨机、筛分机、磁选机、精矿分级筛、过滤机等生产设备，通过高压辊磨缓冲仓供料，新增全封闭胶带输送机连接至高压辊磨机，此外其它工程依托原有，保持不变。改造后全厂精矿铁品位由58.9%提升至65.5%，同时减少尾矿产生量。

二、该《报告书》编制基本规范，内容全面，提出的污染防治措施基本可行，结论可信，可以作为下一步工程设计和环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，同意该项目按照《报告书》所列的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》内容，并接受利害相关方的垂询。

四、你单位要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资。确保本项目在施工期产生的环境影响得到有效控制和营运期产生的废气、废水、噪声和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理。同时你单位在项目的施工和运营期间应做好以下工作：

1、在施工期需加强管理，文明科学施工，按照平顶山市大气攻坚、水攻坚等方案和《蓝天工程行动计划》及实施方案等相关要求进行施工。运输车辆出场前冲洗，车辆密闭运输。

2、高压辊磨车间和输送廊道全封闭，物料湿式输送，车间及时冲洗，有效防控车间扬尘产生。

3、项目厂区雨污分流。湿式粗粒磁选废水、选砂废水等选矿生产废水、设备冲洗废水以及车间地面冲洗废水，全部进入现有浓缩池沉淀处理后，上清液进入循环水池循环使用，尾矿底流排入现有尾矿库。本项目区域采取分区防渗等处理措施，防范污染地下水和土壤，同时按照《报告书》所列监测计划对地下水进行监测。

4、加强风机、泵类等设备减震、厂房隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类限值要求。

5、浓缩池尾矿砂排至现有尾矿场；废机油委托有资质的单位进行处置。

6、制定环境风险应急预案，定期演练，备足环境风险应急物资，切实防范环境风险。

五、如果今后国家或我省颁布新标准，你单位应按新标准执行。舞钢市环境保护局须加强日常环保监督管理。

六、批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。

经办人：环评科                         2020年1月21日