平环审［2020］30号

平顶山市生态环境局

关于《平顶山市兰丰金属回收有限公司报废汽车回收拆解项目

环境影响报告书》的批复意见

平顶山市兰丰金属回收有限公司：

你公司上报的由平顶山市润青环保科技有限公司编制的《平顶山市兰丰金属回收有限公司报废汽车回收拆解项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）及你单位编制的公众参与说明等材料收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、建设单位原于2016年在新华区筹建平顶山市兰丰金属回收有限公司报废汽车回收拆解项目，设计拆解汽车5000辆，2017年8月环评通过环评文件，文号：平环审[2017]14号。项目因涉及地块规划调整，停止建设，2019年重新选址卫东区申楼村，设计拆解能力不变（不含槽罐车、危化品车辆等）。拟建主体工程包括拆解车间、拆解作业区；储运工程包括报废轿车放置区、报废客货车存放区、拆解废钢存放间、废有色金属存放间、废橡胶存放间、废塑料存放间、废玻璃存放间和配件仓库等；环保工程包括拆解预处理区有机废气处理装置、危险固废暂存间、雨水收集池、隔油沉淀池、化粪池、暂存池、一般固废临时贮存场等。生产设备有：汽车拆解翻转机、拆解升降机、废油液气动抽取机、冷媒回收机、液压剪、废金属打包机、发动机精拆工作台、风炮机、四相往复电锯、叉车、油罐（汽油、柴油、废油等）、零件储存箱等。项目对铅蓄电池仅拆除，不进一步拆解。报废汽车拆解不涉及清洗、破碎和后续深加工。

二、该《报告书》编制规范，内容全面，提出的环境保护和污染防治措施基本可行，结论可信，可以作为下一步工程设计和环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，同意该项目按照《报告书》所列的性质、规模、地点和环境保护对策措施进行建设。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》，并接受利害相关方的垂询。

四、你公司要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资。确保本项目在施工期和营运期产生的粉尘、噪声、废水和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理。同时你公司在项目的施工和运营期间应做好以下工作：

1、加强施工期污染治理。按照平顶山市污染防治攻坚等相关要求施工。

2、强化拆解车间废气收集处理，设置独立拆解预处理区，安装集气罩；抽取制冷剂采取专用的制冷剂收集装置，配套集气罩；危废暂存间废气采取集气罩收集；废气经收集后送至光氧催化+活性炭吸附装置处置。切割废气采取安装通风排气扇，配套移动式烟尘净化装置处理；地面硬化、及时清扫降低粉尘排放量。安全气囊引爆在封闭区域进行。全厂废气排放满足《大气污染物综合排放标准》和《挥发性有机物无组织排放控制标准》限值要求。

3、初期雨水收集后进入雨水收集池，清洗废水经沉淀池沉淀后与初期雨水一起进入隔油沉淀系统经处理满足《污水综合排放标准》和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》限值后综合利用，不排放。生活污水经化粪池预处理后送至暂存池，定期清理用于绿化施肥。厂区地面按照规范要求分区防渗，不同物料性质区域分别设置围堰，严格执行《报告书》要求的环境监测计划，防范地下水污染。

4、拆解机、升降机等各类高噪声设备通过隔振、消声等措施进行防控，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类限值要求。

5、拆解产生的废钢铁、废有色金属、废塑料、废玻璃、废橡胶等能回收利用的一般固废作为产品出售；不可利用一般固废（碎玻璃、碎橡胶等）妥善收集，定期清运；废油液、废制冷剂、废铅蓄电池、废电子元器件等危险废物分类收集，规范暂存，及时交有资质的单位处置，禁止随意运输、处置。

6、针对不同的危险品分类制定环境风险应急预案，备足环境风险应急物资，防范因各类事故造成的环境风险。

五、如果今后国家或我省颁布新标准，你单位应按新标准执行。市生态环境局卫东分局负责该项目的日常监督管理工作。

六、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。

经办人：环评科                      2020年11月14日