平环审[2020]26号

平顶山市生态环境局

关于《平顶山市保德利医疗废物处置有限公司平顶山市医疗废物处置中心扩建项目（一期）环境影响报告书》的批复意见

平顶山市保德利医疗废物处置有限公司：

你单位上报的由河南省科悦环境技术研究院有限公司编制的《平顶山市保德利医疗废物处置有限公司平顶山市医疗废物处置中心扩建项目（一期）环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和公众参与说明等材料收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、建设项目位于公司现有医疗废物处置项目院内，新增12t/d医疗废物处理能力（干化学消毒工艺），同时新增1.2万吨/年废输液瓶（袋）回收利用系统，并对现有污水处理站进行优化改造（改造后工艺为“调节池+消毒+气浮+加热（冬季）+A2O+MBR膜+臭氧氧化+消毒”）。主要购置干化学消毒工艺生产线整套设备安装于现有高温蒸汽灭菌工程车间内；新建废输液瓶（袋）回收利用车间并安装生产线相关设备。干化学消毒生产线包括进料系统、粗破碎单元、细破碎单元、药剂供给及干化学消毒单元、出料输送单元、自动化控制系统、配套废气处理单元等；废输液瓶（袋）车间包括破碎机（密闭）、筛分机、清洗机和脱水机等，配套原料仓库、成品仓库和废气治理系统、固废储存间等。干化学消毒工艺处理医疗废物包括感染性废物、损伤性废物和病理性废物（人体器官和传染性动物尸体等除外），不处理药物性和化学性废物。干式化学药剂为氧化钙粉，接触反应时间大于2小时。医疗废物运输路线依托现有。废输液瓶（袋）回收处理系统物料来源于本市范围内医疗机构，不跨区域收集，且不收集危险废物类废塑料。根据宝丰县李庄乡人民政府意见，该项目社会稳定风险极低。

二、该《报告书》编制规范，内容全面，提出的环境保护和污染防治措施基本可行，结论可信，可以作为下一步工程设计和环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，同意该项目按照《报告书》所列的性质、规模、建设地点和环境保护对策措施进行建设。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》，并接受利害相关方的垂询。

四、你单位要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资。确保本项目在施工期和营运期产生的粉尘、噪声、废水和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理。同时你单位在项目的施工和运营期间应做好以下工作：

1、加强施工期污染治理。按照平顶山市环境攻坚方案及实施方案等相关要求进行施工，落实环境污染攻坚管理要求。

2、医疗废物暂存间和冷藏库区域以新带老进行改造，采用全封闭、微负压设计；干化学消毒废气进料口和出料口设置集气罩；高温蒸汽处理系统进料口和出料口分别设置集气罩；污水处理站以新带老改造对调节池、厌氧池加盖封闭，废气进行收集；废输液瓶（袋）回收处理车间废气破碎和筛分工序设置集气罩，废气经袋式除尘器处理，尾气送至废气处理系统进一步处理；全部废气经收集后经一套“方形旋流塔喷淋（小苏打碱液）+两级过滤除菌装置+UV光氧催化+活性炭吸附装置”处置。全厂废气排放满足《恶臭污染物排放标准》和《大气污染物综合排放标准》相应限值要求，同时满足河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）文件相关要求。项目防护距离200米，现状范围内无敏感点，企业需与地方政府加强沟通，禁止在防护距离范围内新建环境敏感点。

3、厂区雨污分流，转运车辆和周转桶清洗废水、“废气处理系统”喷淋废水、废输液瓶（车间地面冲洗水）、破碎废水、清洗废水等全部收集后送至污水处理站；污水处理站处理后废水达到城市杂用水水质标准后用于消毒、地面冲洗等生产工序，不外排。全厂分区防渗，防范地下水和土壤污染。

4、扩建项目主要噪声设备有破碎机、引风机等，各噪声设备均布置在车间厂房内，且采取相应的消声减振措施，有效防范噪声对外环境的影响。

5、处理后医疗废物残渣经检验满足消毒效果指标后送至垃圾填埋场填埋。废过滤膜、废活性炭等交有资质单位处置；废劳保用品属危险废物送消毒工序处置。污水处理站污泥交有资质单位处置。氧化钙粉包装袋、废输液瓶（袋）回收废标签、废瓶塞、废滤袋等均属一般固废，定期外售。

6、强化车辆消毒管理和风险管控，防范运输风险。医废在厂区暂存和处置过程加强管理，避免出现环境风险事故。

五、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。市生态环境局宝丰分局负责该项目的日常监督管理工作。

经办人：环评科                        2020年10月15日