平环审［2020］34号

平顶山市生态环境局

关于《平顶山圣翔生物科技有限公司年产500吨三乙醇胺项目

环境影响报告书》的批复意见

平顶山圣翔生物科技有限公司：

你单位上报的由河南启新环保科技有限公司编制的《平顶山圣翔生物科技有限公司年产500吨三乙醇胺项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和公众参与说明等材料均收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目位于平顶山市石龙产业集聚区下河村南侧，项目建成后为年产500t三乙醇胺。主要建设生产车间、仓库（储存固态原料）、储罐区（原料及产品储罐）、锅炉房（2t/h天然气蒸汽锅炉）等，同时配套建设办公楼、职工食堂及宿舍、配电房等辅助设施。项目原料包括三乙醇胺盐酸盐（分固态和液态两种）、氢氧化钠等，原料经混合在反应釜中生成粗品经精馏、蒸馏制得三乙醇胺精品（液态）。项目主要设备为反应釜、精馏塔、蒸馏塔、储罐、天然气锅炉等。

二、该《报告书》编制基本规范，内容全面，提出的污染防治措施基本可行，结论可信，可以作为下一步工程设计和环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，同意该项目按照《报告书》所列的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》内容，并接受利害相关方的垂询。

四、你单位要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资。确保本项目在施工期产生的环境影响得到有效控制和营运期产生的废气、废水、噪声和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理。同时你单位在项目的施工和运营期间应做好以下工作：

1、施工期文明科学施工，按照平顶山市污染防治攻坚要求进行。

2、生产车间产生的工艺废气（含储罐区大小呼吸）采取催化燃烧+活性炭吸附-脱附处理工艺；天然气锅炉采用低氮燃烧技术；污水处理站恶臭气体采取UV光氧催化+活性炭吸附处理工艺。项目选择密闭生产装置、加强设备检修维护等措施，防控废气无组织排放。全厂废气排放满足《大气污染物综合排放标准》、《挥发性有机物无组织排放控制标准》等相关要求。燃气锅炉废气满足《锅炉大气污染物排放标准》相应限值要求。

3、厂内雨污分流，清污分流。项目废水主要为工艺反应釜冷凝废水及精馏釜冷凝废水，锅炉定期排放废水，循环冷却系统排放（定期排放），车间地面冲洗废水，锅炉软水制备废水，职工生活污水等；厂区设置初期雨水收集池，初期雨水同废水一同进入厂区自建污水处理站处理后排入石龙产业集聚区污水处理厂。项目厂区采取分区防渗等处理措施，防范污染地下水和土壤，同时按照《报告书》所列监测计划进行监测。

4、风机、泵类等高噪声设备置于车间内，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类限值要求。

5、危险废物包括蒸馏反应釜残渣、废原料包装物、反应釜清洗废液、废机油、废气治理设施废活性炭、废树脂等在危废暂存间分类妥善暂存，交有资质单位处置；污水处理站污泥属一般固废，定期送垃圾填埋场卫生填埋；废催化剂由厂家回收再利用。

6、制定环境风险应急预案，定期演练，备足环境风险应急物资，切实防范环境风险。

五、如果今后国家或我省颁布新标准，你单位应按新标准执行。市生态环境局石龙分局须加强日常环保监督管理。

六、批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。

经办人：环评科                         2020年12月9日