平环审[2020]37号

平顶山市生态环境局

关于《中国平煤神马集团平顶山京宝焦化有限公司年产110万吨焦化改扩建（天宏焦化退城进园）项目环境影响报告书》

的批复意见

中国平煤神马集团平顶山京宝焦化有限公司：

你单位上报的由河南省冶金研究所有限责任公司编制的《中国平煤神马集团平顶山京宝焦化有限公司年产110万吨焦化改扩建（天宏焦化退城进园）项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和公众参与说明等材料收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目位于宝丰县煤炭循环经济产业园现有公司院内西侧，新增建设年产110万吨焦化生产线。主要建设1组2×50孔JNX3-70-2型顶装焦炉（炭化室高度7米），1×140t/h干熄焦设施（配套湿熄焦备用）；荒煤气经冷凝鼓风、硫胺、洗脱苯、脱硫等工序回收焦油、硫胺、粗苯和硫磺等化学产品。建设内容包括贮焦槽、备煤车间、炼焦系统、干熄焦设施、筛贮焦系统、化产回收系统等主要工程和水电汽等辅助设施，配套地面除尘站、烟道气脱硫脱硝（采用干法脱硫+低温SCR除尘脱硝一体化设施）、酚氰废水处理站（新建，预处理+生化A2O+流化床+混凝沉淀+深度处理工艺，配套浓水处理（芬顿+中和+氧化）和污泥处理设施等）等环保设施。项目原料为洗精煤，辅料包括洗油、纯碱、浓硫酸、抑盐脱硫催化剂（碳酸钠、碳酸氢钠、蒽醌二磺酸、偏钒酸钠、酒石酸钾钠等混合物，用于煤气脱硫）、氢氧化钠、碳酸氢钠、浓氨水等。

二、该《报告书》编制规范，内容全面，提出的环境保护和污染防治措施基本可行，结论可信，可以作为下一步工程设计和环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，同意该项目按照《报告书》所列的性质、规模、建设地点和环境保护对策措施进行建设。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》，并接受利害相关方的垂询。

四、你单位要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资。确保本项目在施工期和营运期产生的废气、废水、噪声和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理。同时你单位在项目的施工和运营期间应做好以下工作：

1、加强施工期污染治理。按照平顶山市环境攻坚方案及实施方案等相关要求进行施工，落实环境污染攻坚管理要求。

2、备煤工段预粉碎和粉碎配套袋式除尘器；采取无烟装备操作；推焦炉头烟地面除尘站袋式除尘器处理；焦炉废气采用干法脱硫+低温SCR除尘脱硝一体化设施处理；项目干熄焦惰性气体循环风机放散口及干熄炉下料处烟气经袋式除尘器处理后送至焦炉废气盘燃烧处理，其余干熄焦含尘废气进入地面除尘站经袋式除尘器处理；湿熄焦废气经折流板式消烟除尘后通过熄焦塔排放；化产回收和油库工段经全密闭尾气收集+预处理后引至焦炉废气盘；硫胺干燥工段尾气通过旋风除尘器+湿式净化洗涤处理；粗苯管式炉采用净化后的焦炉煤气为燃料，燃烧废气送至焦炉废气盘；油库、槽罐区废气通过冷凝+活性炭吸附处理后送至焦炉废气盘；废水处理站恶臭采取生物过滤除臭工艺处理。全厂废气排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》和河南省《炼焦化学工业大气污染物排放标准》相应限值要求，加强废气排放装置及厂界自动监控设施建设。项目防护距离450米，现状范围内无敏感点。

3、厂区雨污分流；本工程生活污水经化粪池+酚氰废水处理站处理；蒸氨废水、循环冷却水排污水和车间冲洗废水等进入本次工程酚氰废水处理站处理后用于循环冷却水系统补充水；浓水处理单元出水用于洗煤厂；除盐水站排污水为清净下水，排至园区污水处理厂。厂区采取分区防腐、防渗处理，配套建设跟踪监测井防范地下水和土壤污染。

4、高噪声设备有破碎机、振动筛、风机等，各噪声设备均布置在车间厂房内，且采取相应的消声减振措施，有效防范噪声对外环境的影响。

5、脱硫除尘灰收集外售；筛焦粉尘、焦粉、粉焦、焦油渣、破碎粉尘、沥青渣、剩余污泥、废活性炭等送备煤系统备煤；废矿物油、废离子交换树脂和废催化剂等危险废物交有资质单位处置。各类固废在厂内危废暂存间和固废暂存间妥善暂存。

6、强化厂内化学品的生产、存储和输送管理，制定环境风险应急预案和应急监测计划，定期演练，同时备足环境风险应急物资，切实防范环境风险。

五、如果今后国家或我省颁布新标准，你单位应按新标准执行。平顶山市生态环境局宝丰分局须加强日常环保监督管理。

六、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。

经办人：环评科                        2020年12月29日