平环审［2020］31号

平顶山市生态环境局

关于《河南神马隆腾新材料有限公司年产5万吨聚氨酯组合料

项目环境影响报告书》的批复意见

河南神马隆腾新材料有限公司：

你单位上报的由平顶山市润青环保科技有限公司编制的《河南神马隆腾新材料有限公司年产5万吨聚氨酯组合料项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和公众参与说明等材料均收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目位于平顶山尼龙新材料产业集聚区沙河二路北侧，平顶山市奥斯达科技有限公司东侧。建设年产5万吨聚氨酯组合料生产线，主要包括聚氨酯生产车间（生产聚氨酯组合料和多元醇及AB料，包装罐外购）、组合料及原料罐区（各类原料储罐及AB料储罐等）、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）、甲苯-2,4-二异氰酸酯（TDI）及聚酯多元醇储罐区、产品仓库、原料仓库、己二酸原料库和甲酸甲酯原料库等，配套综合楼、食堂、装卸站等辅助设施。项目主要产品为聚氨酯组合料（多元醇组合料A料和异氰酸酯组合料B料两种），聚酯多元醇为中间产品，全部内部消耗。主要原料包括：1，4-丁二醇、乙二醇、二甘醇、聚醚多元醇、己二酸、对苯二甲酸、间苯二甲酸、苯酐、MDI、TDI、钛酸正丁脂、甲酸甲酯、碳酸钙、硅油、氮气等。因包装桶涂装需要，年使用丙烯酸油漆6吨。项目主要设备为各类反应釜、储罐、自动出料系统、导热油炉（蒸汽间接加热）等，蒸汽依托产业集聚区。

二、该《报告书》编制基本规范，内容全面，提出的污染防治措施基本可行，结论可信，可以作为下一步工程设计和环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，同意该项目按照《报告书》所列的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》内容，并接受利害相关方的垂询。

四、你单位要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资。确保本项目在施工期产生的环境影响得到有效控制和营运期产生的废气、废水、噪声和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理。同时你单位在项目的施工和运营期间应做好以下工作：

1、施工期文明科学施工，按照平顶山市污染防治攻坚要求进行。

2、聚酯多元醇车间投料口设置集气罩+袋式除尘器处置；进料废气和多元醇回收不凝气废气经收集+催化燃烧（含活性炭吸附和脱附）处理；A料生产碳酸钙投料工序采取集气罩+袋式除尘器收集处理；A料其他物料废气和罐装废气、B料进料废气和罐装废气等全部经集气罩+活性炭吸附脱附+催化燃烧处理。喷漆房采取高压无气喷枪，封闭式喷漆作业，采取过滤棉+催化燃烧（含活性炭吸附脱附）处理废气。储罐区易挥发物料大小呼吸废气经管道统一收集后进入活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理。项目设置污水池暂存废水，采取密封+活性炭吸附处理恶臭。项目选择密闭生产装置、加强设备检修维护等措施防控废气无组织排放，废气排放需满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求。

3、项目厂区雨污分流，清污分流，污污分流。生产废水包括酯化废水、车间地面冲洗水和循环冷却水排水等；厂区设置初期雨水收集池，初期雨水和在厂内污水池暂存的生产废水以及地面冲洗水一起排入集聚区尼龙科技公司污水处理系统处理（需配置在线设施监控外排水质）。生活污水经化粪池预处理后和循环冷却水排水等进入集聚区污水管网，外排废水满足《河南省化工行业水污染物间接排放标准》（GB31573-2015）排放限值和集聚区污水处理厂进水指标限值要求。项目厂区采取分区防渗等处理措施，防范污染地下水和土壤，同时按照《报告书》所列监测计划进行监测。

4、风机、泵类等高噪声设备采取置于车间内、基础减振等措施防控，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类限值要求。

5、一般固废包括除尘器回收粉尘（返回生产）、废弃包装和废催化剂等交由厂家回收；危险废物包括质检及研发废液、废机油、废漆雾过滤棉、废活性炭等在危废暂存间妥善暂存，交有资质单位处置。

6、制定环境风险应急预案，定期演练，备足环境风险应急物资，切实防范环境风险。

五、如果今后国家或我省颁布新标准，你单位应按新标准执行。市生态环境局叶县分局须加强日常环保监督管理。

六、批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。

经办人：环评科                         2020年11月25日