平环审［2020］32号

平顶山市生态环境局

关于《平顶山市丹尼尔科技有限公司年产4万吨聚氨酯材料项目环境影响报告书》的批复意见

平顶山市丹尼尔科技有限公司：

你单位上报的由河北可天环保科技有限公司编制的《平顶山市丹尼尔科技有限公司年产4万吨聚氨酯材料项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和公众参与说明等材料均收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目位于平顶山尼龙新材料产业集聚区沙河二路北侧，建设年产4万吨聚氨酯组合料生产线，产品为聚酯多元醇2万吨（液态，1.5万吨外售，0.5万吨自用），聚氨酯矿用组合料2万吨（固安特CM11、12、13、31、32等五种型号双组分产品，液态产品外销）。主要建设包括多元醇生产车间（生产聚酯多元醇）、组合料生产车间（生产聚氨酯组合料）及原料罐区（各类原料储罐等，14个储罐）、原料成品仓库、导热油炉房（6t/h天燃气导热油炉）等，配套综合楼、食堂、检修维修间等辅助设施。项目主要原料包括：1，4-丁二醇、乙二醇、二甘醇、戊二醇、己二酸、钛酸四异丙酯、液氮、聚酯多元醇、聚醚多元醇、二苯基甲烷二异氰酸酯（聚合MDI）、磷酸三乙酯（TEP）、水玻璃、硅油、丙三醇（甘油）、三亚乙基二胺、异辛酸钾、二乙二醇等。项目主要设备为各类反应釜、储罐、液体定量包装机、空气分离制备氮气装置、导热油炉等。

二、该《报告书》编制基本规范，内容全面，提出的污染防治措施基本可行，结论可信，可以作为下一步工程设计和环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，同意该项目按照《报告书》所列的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》内容，并接受利害相关方的垂询。

四、你单位要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资。确保本项目在施工期产生的环境影响得到有效控制和营运期产生的废气、废水、噪声和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理。同时你单位在项目的施工和运营期间应做好以下工作：

1、施工期文明科学施工，按照平顶山市污染防治攻坚要求进行。

2、聚酯多元醇车间废气为酯化反应釜不凝气，采取活性炭吸附脱附+催化燃烧处理；A、B料车间工序设置集气罩+活性炭吸附脱附+催化燃烧处理废气；导热油炉采取表面燃烧+FGR超低氮燃烧器处理；储罐区易挥发物料大呼吸废气经管道统一收集后送综合型有机废气回收装置处理；小呼吸废气送聚酯多元醇车间废气处理系统。项目污水处理站采取密封+活性炭吸附处理恶臭。项目选择密闭生产装置、加强设备检修维护等措施防控废气无组织排放，废气排放需满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求。

3、项目厂区雨污分流，清污分流，污污分流。生产废水包括酯化废水、车间地面冲洗水和循环冷却水、生活污水等；厂区设置初期雨水收集池，初期雨水和在厂内污水池暂存的生产废水、生活污水以及地面冲洗水全部进入污水处理站处理后和循环冷却水排入集聚区污水管网（需配置在线监控设施）。外排废水需满足《河南省化工行业水污染物间接排放标准》（GB31573-2015）排放限值和集聚区污水处理厂进水指标限值要求。项目厂区采取分区防渗等处理措施，防范污染地下水和土壤，同时按照《报告书》所列监测计划进行监测。

4、风机、泵类等高噪声设备采取置于车间内、基础减振等措施防控，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类限值要求。

5、一般固废废弃包装等交由厂家回收；危险废物包括质检废液、废导热油、废活性炭、过滤废渣等在危废暂存间分类妥善暂存，交有资质单位处置。

6、制定环境风险应急预案，定期演练，备足环境风险应急物资，切实防范环境风险。

五、如果今后国家或我省颁布新标准，你单位应按新标准执行。市生态环境局叶县分局须加强日常环保监督管理。

六、批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。

经办人：环评科                         2020年12月9日