平环审［2020］33号

平顶山市生态环境局

关于《河南恒泰源新材料有限公司年产10万吨鞋底原液、11.5万吨聚酯多元醇、8万吨可降解塑料TPUPBAT、600万只金属包装桶项目环境影响报告书》的批复意见

河南恒泰源新材料有限公司：

你单位上报的由平顶山市润青环保科技有限公司编制的《河南恒泰源新材料有限公司年产10万吨鞋底原液、11.5万吨聚酯多元醇、8万吨可降解塑料TPUPBAT、600万只金属包装桶项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和公众参与说明等材料均收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目位于平顶山尼龙新材料产业集聚区沙河五路南侧，系租赁平顶山尼龙城建设投资有限公司建设的厂房和办公楼。项目年产10万吨鞋底原液、11.5万吨聚酯多元醇、8万吨可降解塑料TPU和PBAT、600万只金属包装桶项目，其中8.5万吨聚酯多元醇和600万只金属包装桶为自用。工程内容包括主体工程（多元醇生产线2条、鞋底原液A料生产线1条、鞋底原液B料生产线1条、鞋底原液C料生产线1条、可降解塑料生产线6条、助剂生产线2条）、储运及辅助工程（原料罐区、装卸站及泵站、成品仓库、原料仓库）、公用工程（给排水系统、导热油炉房、空罐烘房）、服务设施（中控楼、食堂与综合楼、办公楼、研发楼）和环保工程等。项目主要原料包括：己二酸、乙二醇、四异丙基钛酸酯、二甘醇、1,4-丁二醇、对苯二甲酸、丁二酸、硅油、MDI、改性MDI、三乙烯二胺、苯乙烯、聚醚等。项目主要设备为各类反应釜、储罐、液体定量包装机、包装桶机加工设备、天然气导热油炉等。

二、该《报告书》编制基本规范，内容全面，提出的污染防治措施基本可行，结论可信，可以作为下一步工程设计和环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，同意该项目按照《报告书》所列的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》内容，并接受利害相关方的垂询。

四、你单位要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资。确保本项目在施工期产生的环境影响得到有效控制和营运期产生的废气、废水、噪声和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理。同时你单位在项目的施工和运营期间应做好以下工作：

1、施工期文明科学施工，按照平顶山市污染防治攻坚要求进行。

2、聚酯多元醇生产环节废气、A料（含接枝树酯生产环节废气）、B料、C料/助剂环节废气、可降解塑料TPU和PBAT生产各类废气经收集后经有机废气处理系统处理（催化燃烧装置+活性炭吸附装置，全厂设置两套，聚酯多元醇车间和C料/助剂车间共用一套，AB料车间和可降解塑料车间废气共用一套）；物料拆包间粉尘采取袋式除尘器处理；储罐大小呼吸废气引至聚酯多元醇车间有机废气处理系统处理；导热油炉废气采取表面燃烧+FGR超低氮燃烧器；污水池恶臭气体采取UV光氧催化+活性炭吸附装置处理。项目选择密闭生产装置、加强设备检修维护等措施防控废气无组织排放，废气排放需满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求。

3、项目厂区雨污分流，清污分流，污污分流，厂区内设置废水暂存池及初期雨水收集池。生产废水中酯化废水、分馏废水、车间地面冲洗水和初期雨水汇总后排至尼龙科技公司处理（需配置在线设施监控水质）。切粒废水、循环冷却水和经化粪池预处理的生活污水进入产业集聚区污水管网（外排水质满足《河南省化工行业水污染物间接排放标准》（GB31573-2015）排放限值和集聚区污水处理厂进水指标限值要求）。项目厂区采取分区防渗等处理措施，防范污染地下水和土壤，同时按照《报告书》所列监测计划进行监测。

4、风机、泵类等高噪声设备采取置于车间内、基础减振等措施防控，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类限值要求。

5、一般固废袋式除尘器收集的粉尘回用于生产，制罐生产线边角废料妥善收集，定期外售；危险废物包括各工序生产过滤产生的滤渣、废原料包装桶、质检废液、研发废料、废导热油、废机油等在危废暂存间分类妥善暂存，交有资质单位处置。

6、制定环境风险应急预案，定期演练，备足环境风险应急物资，切实防范环境风险。

五、如果今后国家或我省颁布新标准，你单位应按新标准执行。市生态环境局叶县分局须加强日常环保监督管理。

六、批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。

经办人：环评科                         2020年12月9日