平环监表［2020］6号

平顶山市生态环境局

关于《鲁山县生物质热电联产项目环境影响报告表》

的批复意见

鲁山首创生物质能源有限公司：

你公司上报的由南京国环科技股份有限公司编制的《鲁山县生物质热电联产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、本项目投资3.47亿元，在鲁山县静脉产业园内紧邻在建的鲁山县生活垃圾焚烧发电项目建设生物质热电联产项目（本次仅针对热电联产工程，厂外换热站、供热管网等另行评价）。主要建设主厂房（锅炉间，1台130t/h水冷振动炉排生物质燃料锅炉、汽轮机间，1套30MW抽凝式汽轮机和发电机）、生物质燃料储料棚2个（储量约1.9万吨，可供30天燃用，储料棚四周设置上、下密闭、中部透气的墙网结合防扬尘隔离设施和喷淋设施）、封闭皮带栈桥、渣仓、灰库等。水泵房、自然通风冷却塔、污水处理站（规模120t/d，本项目排水48t/d，焚烧发电55t/d，工艺为调节池+缺氧池+MBR+回用水池）、柴油罐等依托生活垃圾焚烧发电项目；80m烟囱为套筒式，内含两根烟囱，分别为生活垃圾焚烧发电项目和生物质热电联产项目使用。燃料为周边农作物秸秆、树皮边角料、香菇种植淘汰原木等，设计收集范围为50km范围，资源供应量可以满足项目使用。项目供热于静脉产业园和张良镇，符合鲁山县生物质热电联产项目热电联产规划（2018-2030）。工艺为燃料上料、燃烧加热水产生蒸汽、汽轮机发电并网。项目设置100米防护距离，现状范围内无环境敏感点。

二、该《报告表》编制基本规范，内容全面，提出的污染防治措施基本可行，结论可信，可以作为环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，同意该项目要按照《报告表》所列的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》内容，并接受利害相关方的垂询。

四、你公司要严格执行环保“三同时”制度，认真落实《报告表》提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资。确保本项目在施工期产生的环境影响得到有效控制和营运期产生的废气、废水、噪声和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理。同时你公司在项目后续施工和运营期间应做好以下工作：

1、在施工期加强管理，文明科学施工，按照平顶山市大气攻坚、水攻坚等方案和《蓝天工程行动计划》及实施方案等相关要求进行施工。

2、锅炉采用（PNCR+SNCR）脱硝、旋风除尘、小苏打干法脱硫、袋式除尘器处理烟气，锅炉废气排放满足超低排放限值要求。燃料卸料、破碎在储料棚内，内设破碎车间，配套袋式除尘器，储料棚四周设置上、下密闭、中部透气的墙网结合防扬尘隔离设施和喷淋设施防控无组织恶臭等，建议车间为微负压状态；灰渣分别储存在渣仓和灰库，均全封闭设置，顶部配套袋式除尘器。

3、项目厂区雨污分流，生产废水包括锅炉软化水车间反冲洗废水、车间冲洗水、生活污水等进入污水处理站处理后回用于厂区绿化和循环系统补充水，配套事故水池和消防水池。采取分区防渗、防腐处理，防范污染地下水和土壤。

4、加强水厂内高噪声设备等设备减震、厂房隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类限值要求。

5、锅炉灰渣和灰渣库收尘灰、除铁器铁屑等外售综合利用；破碎机收尘灰清运作为燃料；废布袋和生活垃圾送至垃圾焚烧发电系统处理；废机油属危废，交有资质单位处置。

6、制定环境风险应急预案，定期演练，备足环境风险应急物资，切实防范环境风险。

五、如果今后国家或我省颁布新标准，你单位应按新标准执行。项目竣工后要及时进行污染防治设施竣工环保验收，合格后方可正式投入运行。鲁山县环境保护局须加强日常环保监督管理。

六、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。

经办人：环评科                         2020年2月12日