平环审［2020］12号

平顶山市生态环境局

关于《鲁山县恒业工贸有限公司建筑石料矿扩建项目

环境影响报告书》的批复意见

鲁山县恒业工贸有限公司：

你公司上报的由深圳鹏环环保工程有限公司编制的《鲁山县恒业工贸有限公司建筑石料矿扩建项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和公众参与说明等材料均收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、该项目位于鲁山县梁洼镇半坡羊村，矿区面积0.46km2，开采标高+241m-+198m，设计资源储量1060.8万吨。设计投资1000万元，开采规模100万吨/年，开采年限10.1年，属扩建项目（原设计年产26万吨建筑石料矿，2017年通过鲁山县环保局批复，项目未进行开采）。拟建项目采用露天开采方式，汽车运输，主要建设内容：3个露天采区、1座工业场地、运矿道路和表土堆场。采出的原矿石经二次锤破（液压碎石机）、挖掘机采装、公路运输外售。项目3个采区同时开采，采用机械破岩工艺，不爆破，主要设备有液压破岩机、挖掘机、液压碎石机、轮式装载机等，配置1套3t移动加油车。采用湿式凿岩，潜孔钻加装湿式除尘装置。工业场地建设配电室、材料室、机修间、办公室、医务室、生活区和食堂等。新建矿内运输道路共1.8km，泥结碎石路面；新建矿外运输道路1.2km，升级改造现有连沟村村村通道路至X028县道0.8km，按三级公路修建，路面宽4.5米，沥青混凝土路面。表土堆场位于矿区东南部沟谷中，设计堆存容量10万m3，周围安装自动洒水喷头及高位水池，下游建设浆砌石拦渣坝，上游开挖截排水沟。

二、该《报告书》编制基本规范，内容全面，提出的污染防治措施基本可行，结论可信，可以作为下一步工程设计和环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，同意该项目要按照《报告书》所列的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》内容，并接受利害相关方的垂询。

四、你公司要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资。确保本项目在建设期、运营期和闭矿期产生的生态影响得到有效控制和恢复；营运期产生的粉尘、废水、噪声和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理。同时你公司在项目的建设运营和闭矿期间应做好以下工作：

1、运营期配置洒水车对道路进行洒水，道路两侧植树、表土堆场喷淋及覆盖抑尘（抑尘网随堆随覆盖、回用前播撒草籽固土），运输车辆加盖篷布密闭运输；矿内道路运输交叉点设置车辆冲洗装置。开采和运输落实“八个百分之百”要求，即①周边围挡（工业场地不低于2米围挡，3个采区设置移动式围挡）；②物料全覆盖；③湿法作业；④车辆出场清洗；⑤运输路面硬化；⑥物料密闭运输；⑦作业场地配置视频监控；⑧车辆和油品全部达标。

2、工业场地生活污水经隔油池和沉淀池处理后洒水抑尘，粪便定期清运肥田，废水不外排；初期雨水、车辆冲洗水循环利用，不外排；配置初期雨水收集池及回用设施，用于对作业面和临时堆场喷雾用水。采区周边规范设置防洪沟渠，防范灾害次生环境污染事故发生。

3、三个采区边开采边治理，对矿区外侧紧邻的民采坑进行生态恢复，同时对开采结束的台阶进行生态恢复，覆土绿化。闭矿期采取采坑基底覆土（厚度80cm），压实整地后栽植灌木、撒播草籽等措施进行生态恢复，工业场地内不可利用设施全部拆除进行恢复，表土堆场生态恢复等。

4、项目不设置废石场储存废石，全部综合利用。矿区禁止夜间施工和运输，运输车辆禁鸣、限速，设置基础减振，安装消声设备、安装隔声窗等噪声防控措施防范噪声对沿线及周边居民产生影响。

5、制定环境风险应急预案，定期演练，切实防范环境风险。对采区内基本农田采取保持安全距离，修建挡石铁网，划定禁采区，运输道路避开基本农田，采区边界外设置截水沟等措施；矿区内高压线塔塔基周围10米范围禁采，设置挡石墙和禁采标志。

五、若今后国家或我省颁布新标准，你单位应按新标准执行。

六、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。鲁山县环境保护局须加强日常环保监督管理，落实《报告书》提出的各项污染防治措施。

经办人：环评科                         2020年4月21日