平环审[2020]17号

平顶山市生态环境局

关于《平顶山市益洁环保科技有限公司新建医疗废物

处置中心项目环境影响报告书》的批复意见

平顶山市益洁环保科技有限公司：

你单位上报的由河南景嘉环保科技有限公司编制的《平顶山市益洁环保科技有限公司新建医疗废物处置中心项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和公众参与说明等材料收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目位于湛河区河滨办事处陶寨村，建设一座医废处置中心，主要建设综合办公用房1栋，医疗废物综合处理车间1栋以及污水设备基础、事故应急池、污水处理池等构筑物。采用微波消毒工艺，主要设备有微波消毒设备1套（一体化设备，含破碎装置、微波发生器、搅拌器、喷雾装置、出料装置等），污水处理设备1套、废气处理设施1套，收运车辆10台等相应配套设施。服务对象为平顶山市境内（除汝州市外）各级各类医疗机构，处置方式为微波消毒，工作原理是利用微波的热效应和非热效应的综合作用达到消毒灭菌的效果。采用 PLC 自动控制系统，实现微波消毒整个过程自动运行控制，从上料到出料均为自动运行。项目建成后可形成日处理医疗废物10t的生产能力。处理后的医废残渣运至垃圾焚烧发电厂焚烧发电。本工程处理感染性废物、损伤性废物和病理性废物（可辨别的人体组织、器官和传染性的动物尸体等除外）。本项目拟采用次氯酸钠消毒法处理医疗废物转运车，医废消毒车间、医废贮存间、冷藏库地面及墙面均定期消毒。

二、该《报告书》编制规范，内容全面，提出的环境保护和污染防治措施基本可行，结论可信，可以作为下一步工程设计和环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，同意该项目按照《报告书》所列的性质、规模、建设地点和环境保护对策措施进行建设。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》，并接受利害相关方的垂询。

四、你单位要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资。确保本项目在施工期和营运期产生的粉尘、噪声、废水和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理。同时你单位在项目的施工和运营期间应做好以下工作：

1、加强施工期污染治理。按照平顶山市环境攻坚方案及实施方案等相关要求进行施工，落实环境污染攻坚管理要求。

2、医疗废物综合处理车间全封闭，设置为负压车间；在微波消毒设备进料和出料口设置密闭集气罩，废气引入“方形旋流塔+两级过滤除菌装置+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置”设备进行处理。暂存库为密闭库房，定期喷洒除臭剂。废气排放满足《恶臭污染物排放标准》和《大气污染物综合排放标准》相应限值要求，同时满足河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）文件相关要求。项目防护距离100米，现状范围内无敏感点，企业需与地方政府加强沟通，禁止在防护距离范围内新建环境敏感点。

3、厂区雨污分流，初期雨水经初期雨水收集池收集后分批送污水处理站处理。项目污水处理工艺采用“调节池＋MBR+消毒”组合工艺，处理后满足《城市污水再生利用-城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）要求后回用。全厂废水全部回用不外排，配套建设回用水池。针对厂区不同物料存储和使用过程可能造成的地下水和土壤污染影响途径，将全厂分为三级污染防治区，分区防渗，防范地下水和土壤污染。

4、微波消毒系统主要噪声设备有破碎机、引风机及液压提升泵等，各噪声设备均布置在车间厂房内，且采取相应的消声减振措施，有效防范噪声对外环境的影响。

5、消毒后的医废残渣应做到日产日清，运至垃圾焚烧发电厂焚烧发电。废过滤膜、员工劳保用品和废弃周转箱与医疗废物一起微波消毒处理。污水处理站污泥、废机油和废活性炭等采用专用容器承装，暂存于危废间暂存内，定期交有资质单位处置。

6、强化车辆消毒管理和风险管控，防范运输风险。医废在厂区暂存和处置过程加强管理，避免出现环境风险事故。

五、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。市生态环境局湛河分局负责该项目的日常监督管理工作。

经办人：环评科                        2020年6月18日