平环审［2020］21号

平顶山市生态环境局

关于《平顶山市众生红日物资有限公司青石山灰场

生态恢复治理工程环境影响报告书》的批复意见

平顶山市众生红日物资有限公司：

你单位上报的由河南城建学院编制的《平顶山市众生红日物资有限公司青石山灰场生态恢复治理工程环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和公众参与说明等材料均收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目位于已关停的原平煤建材厂西侧的采石坑，平煤集团坑口电厂曾利用其储存粉煤灰和炉渣，2019年坑口电厂关闭，不再向该灰坑排放粉煤灰和炉渣。目前该灰坑已利用容积36万立方米，剩余容积约30万立方米，现建有回水泵房、灰坝、喷淋装置等，灰坑西南侧为水面。本次工程拟建设填埋区、挡矸墙、排渗沟、截水沟、边坡防护和洗车平台等以及配套的封场和绿化工程。项目原料为平顶山天安煤业九矿有限公司（以下简称“九矿”）运营产生的煤矸石，辅料为建筑弃方（主要为黄土，禁止使用膨胀土和盐渍土等），矸石运输路线为九矿副井工业广场向南沿十一矿路至香山矿路向东至青石山灰场，运距约1.08km。场地内运营期不设置生活设施。主要治理工艺包括：基础处理（属施工期，包括现状平整、建设挡矸墙、截水沟、排渗沟和渗滤液收集池等）；矸石填埋期（属运营期，包括矸石输送入场、倾倒、推平、压实、分层覆土等）；封场期覆土绿化（属闭场期，覆土1米，种植刺槐、披碱草等）。

二、该《报告书》编制基本规范，内容全面，提出的污染防治措施基本可行，结论可信，可以作为下一步工程设计和环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，同意该项目按照《报告书》所列的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》内容，并接受利害相关方的垂询。

四、你单位要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资。确保本项目在施工期产生的环境影响得到有效控制和营运期产生的废气、废水、噪声和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理。同时你单位在项目的施工和运营期间应做好以下工作：

1、在施工期文明科学施工，按照平顶山市污染防治攻坚要求进行施工。

2、运输车辆出场前冲洗，车辆密闭运输，选用的车辆需满足污染防治攻坚要求，道路及时清扫和洒水，配套建设门禁监控系统并联网。堆场活动区域采取进行洒水、作业面设置移动式防尘板、避免大风天气作业等措施防范扬尘；

3、运营期通过截水沟和排渗沟等有效疏导雨水；淋溶水和车辆冲洗水经截水沟和排渗沟收集至渗滤液收集池，综合利用于矸石堆场洒水；增设地下水监控系统，配套地下水监测井，防范污染地下水和土壤，同时按照《报告书》所列监测计划对地下水进行监测。

4、高噪声设备合理安排作业时间，禁止夜间运营。确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类限值要求。

5、堆场内禁止填埋危险废物；填埋区域禁止高出灰场周边坝体，避免形成新的矸石山。

5、制定环境风险应急预案，定期演练，备足环境风险应急物资，切实防范环境风险。运营期矸石堆存切实防范自燃和爆燃事故的发生，落实《报告书》提出的预防措施和预警机制。

五、如今后国家或我省颁布新标准，你单位应按新标准执行。市城乡一体化示范区环境保护局须加强日常环保监督管理。

六、批复有效期为5年，如该项目逾期开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。

经办人：环评科                         2020年8月6日