平环审［2020］20号

平顶山市生态环境局

关于《河南银吉钨钼科技有限公司年产6000吨钼酸铵项目

环境影响报告书》的批复意见

河南银吉钨钼科技有限公司：

你单位上报的由河南青华生态环境设计有限公司编制的《河南银吉钨钼科技有限公司年产6000吨钼酸铵项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和公众参与说明等材料均收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目位于平顶山尼龙新材料产业集聚区沙河五路西段2号院。项目主要建设联合车间（氨浸生产区、钼酸铵生产区、钼酸钠生产区）、高纯氧化钼车间、碱浸车间、仓库（原辅料库、成品库、副产品库、危废暂存间、尾渣库等）、原料储罐（硝酸、硫酸、氨水，均为卧式固定罐）、中转储罐（酸沉母液罐、净化液等中转罐）、污水处理站（酸碱废水经调节+中和沉淀+板框压滤+二级沉淀后送至集聚区污水处理厂；工艺废水经调节+中和沉淀+板框压滤+多效蒸发+离心脱水得到结晶盐和冷凝水，不排放废水）、去离子水站等以及辅助办公设施等。项目主要原料为氧化钼（袋装）和氨水（30%）。辅料为硝酸（98%）、硫酸（98%）、氢氧化钠（片碱）、硫化铵（液态瓶装）、石灰。主要产品为二钼酸铵、高纯氧化钼和钼酸钠，中间产品为四钼酸铵，副产品有钨酸钙、钒酸钙，硫酸铵和硝酸铵等。主要设备包括氨浸反应釜、酸洗反应釜、密闭全自动压滤机、净化反应釜、酸沉反应釜、氨溶反应釜、浓缩反应釜、自动烘干筛分设备、离心机、混料机、离子交换柱、碱浸反应釜、蒸发结晶反应釜、中和反应釜、多效蒸发器、高压碱浸反应釜、水洗反应釜、扁四管炉、转炉等。生产工艺为以氧化钼为原料，采用“酸洗-氨浸-净化-酸沉”工艺生产钼酸铵，设计年产6000吨四钼酸铵，并以四钼酸铵为原料继续生产二钼酸铵、高纯氧化钼及钼酸钠。

二、该《报告书》编制基本规范，内容全面，提出的污染防治措施基本可行，结论可信，可以作为下一步工程设计和环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，同意该项目按照《报告书》所列的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》内容，并接受利害相关方的垂询。

四、你单位要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资。确保本项目在施工期产生的环境影响得到有效控制和营运期产生的废气、废水、噪声和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理。同时你单位在项目的施工和运营期间应做好以下工作：

1、施工期文明科学施工，按照平顶山市污染防治攻坚要求进行。

2、反应釜排气口自带集气管道，氨浸渣库为密闭库，顶部设置抽气装置保持微负压，压滤机工位设置为密闭操作，压滤料进出保持顶部抽气微负压；含氨废气采用二级去离子水吸收进行处理，回收的氨水用于生产。硝酸雾和硫酸雾采用氢氧化钠溶液进行两级碱吸收处理；储罐呼吸废气经密闭集气罩负压收集后送至相应废气处理系统处理；含钼粉尘上料工序采取集气罩+袋式除尘器处理，混料装袋工序在车间内二次封闭的密闭区域完成，顶部设集气+袋式除尘器设施微负压操作。项目选择密闭生产装置、加强设备检修维护等措施防控废气无组织排放。

3、项目厂区雨污分流，清污分流，污污分流。生产区联合车间、高纯氧化钼车间清洗水和工作人员洗手水均采用去离子水，经收集于沉淀池经絮凝沉淀后回用于生产，不排放。蒸发结晶反应釜间接循环冷却水循环使用；生活污水经隔油池+化粪池处理后排放至集聚区污水管网。工艺废水采用中和沉淀、多效蒸发和离心脱水处理，离心液返回多效蒸发系统，冷凝水回用于生产，不排放。酸碱废水经石灰中和搅拌沉淀得到硫酸钙、板框压滤+两级沉淀后排至集聚区管网。外排废水满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）排放限值和集聚区污水处理厂进水指标限值要求。项目厂区采取分区防渗等处理措施，防范污染地下水和土壤，同时按照《报告书》所列监测计划进行监测。

4、风机、泵类等高噪声设备采取置于车间内、基础减振等措施防控，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类限值要求。

5、一般固废包括氨浸渣（在厂内进行二次氨浸和高压碱浸进一步回收金属钼），暂存于尾渣库，外售综合利用。危险废物包括酸碱废水污泥、化验废水预处理污泥、废树脂等，妥善暂存，交有资质单位处置。工艺废水结晶盐和净化釜内净化渣需经危险废物鉴别后进行处置，需按环评要求暂按危险废物管理，暂存于危废暂存间。

6、制定环境风险应急预案，定期演练，备足环境风险应急物资，切实防范环境风险。

五、如果今后国家或我省颁布新标准，你单位应按新标准执行。市生态环境局叶县分局须加强日常环保监督管理。

六、批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。

经办人：环评科                         2020年7月29日