平环审［2020］22号

平顶山市生态环境局

关于《宝丰县大成环保技术有限公司利用水泥窑协同处置

危险废物项目环境影响报告书》的批复意见

宝丰县大成环保技术有限公司：

你单位上报的由平顶山市润青环保科技有限公司编制的《宝丰县大成环保技术有限公司利用水泥窑协同处置危险废物项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和公众参与说明等材料均收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目位于宝丰县产业集聚区河南大地水泥有限公司院内，利用大地水泥场2×4500t/d的新型干法水泥窑生产线协同处置固体废物，项目投资1600万元，新建一栋固体废物预处理车间，新建危险废物协同处置设施，年处理固体废物10万吨，其中危险废物8.5万吨、污染土1.5万吨（包括：HW08废矿物油及沾染废矿物油废物、HW12废涂料、废染料，HW13有机树脂类废物（900-（014~015）-13），HW33无机氰化物废物（贵金属采选092-003-33）（8.3万t/a），HW49其他废物（900-41-49）、污染土等，无机氰化物废物来自三门峡现有填埋场氰化渣，其他废物仅收集平顶山市范围内）。配套建设固废喂料系统、烘干粉磨系统、干粉存储系统及均化系统、计量及输送系统、热风供给系统、闭路监视系统和质量控制系统。项目实施后不改变现有水泥窑的生产规模。主要生产设备为热风系统、风扫烘干球磨机、防爆破碎机、中转仓、定量给料机、自动控制系统。生产工艺为准入评估→接收与分析→贮存→预处理→废物投加→窑内焚烧处置。

二、该《报告书》编制基本规范，内容全面，提出的污染防治措施基本可行，结论可信，可以作为下一步工程设计和环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，同意该项目按照《报告书》所列的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》内容，并接受利害相关方的垂询。

四、你单位要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资。确保本项目在施工期产生的环境影响得到有效控制和营运期产生的废气、废水、噪声和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理。同时你公司在项目的施工和运营期间应做好以下工作：

1、在施工期需加强管理，文明科学施工，按照平顶山市污染防治攻坚方案等相关要求进行施工。

2、强化废气污染物防治措施。预处理车间废气负压收集后送至水泥窑高温区焚烧处置。水泥窑检修期间，预处理车间废气负压收集后进入一套活性炭除臭设备进行处理，处理后通过15m高排气筒高空排放。水泥窑窑尾废气依托水泥窑现有废气处理系统，采用“低氮燃烧+SNCR+布袋除尘”方法处理后经100m窑尾排气筒排放。废气排放满足《恶臭污染物排放标准》、《水泥工业大气污染物排放标准》和《水泥窑协同处置固体废物污染无控制标准》相应限值要求。

3、本项目雨污分流。生产废水全部送至水泥窑处置，不外排；初期雨水和生活污水依托河南大地水泥有限公司处理系统。项目危险废物储存、预处理等区域采取分区防渗措施，同时按照规范要求开展区域地下水和土壤监测，防范区域地下水和土壤污染。

4、加强风机、泵类等设备减震、厂房隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类限值要求。

5、本项目产生固体废物（废机油、实验室废液、废包装袋等危险废物和预处理车间应急废气处理产生的废活性炭）在厂内妥善暂存，和协同处置的无机氰化废物一起进入水泥窑分解炉处置，不外排。

6、制定环境风险应急预案，定期演练，备足环境风险应急物资，切实防范环境风险。加强固体废物分类分区储存和处置管控措施，根据生产条件运输和储存固体废物，禁止超量储存影响污染防治应急管控。

五、如果今后国家或我省颁布新标准，你单位应按新标准执行。项目建成后需依法申请排污许可和开展污染防治设施竣工环保验收，验收通过后方可投入正式运行。

六、批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。市生态环境局宝丰分局须加强项目建设及投运后的日常环保监督管理，严管严控。

经办人：环评科                         2020年8月25日