平环审［2021］1号

平顶山市生态环境局

关于《中国平煤神马能源化工集团有限责任公司5万吨/年

己二腈项目环境影响报告书》的批复意见

中国平煤神马能源化工集团有限责任公司：

你单位上报的由平顶山市润青环保科技有限公司编制的《中国平煤神马能源化工集团有限责任公司5万吨/年己二腈项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和公众参与说明等材料均收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目选址位于平顶山尼龙新材料产业集聚区，采用丁二烯直接氢氰化制己二腈技术路线。建设规模为年产己二腈5万吨，并利用副产的甲基戊二腈生产2-甲基戊二胺和3-甲基吡啶；副产2-甲基戊二腈，硫酸铵，间甲酚等。主要建设内容包括主体工程为己二腈装置，氢氰酸装置、甲基戊二胺/甲基吡啶装置、硫铵回收装置；辅助工程为综合楼、综合仓库、职工食堂、废气焚烧装置、废液焚烧装置等；公用工程包括给水系统、排水系统、配电系统、供气系统、供汽系统（集聚区和本项目2台余热锅炉供应）、液氨和氢气输送管线等；储运工程包括中间罐区、原料和产品罐区、化学品库，装卸站等；环保工程包括废气焚烧装置（低氮燃烧+SNCR+余热锅炉+SCR+锅炉水预热器+排气筒）、废液焚烧装置（余热锅炉+SNCR+急冷塔+干法脱酸+活性炭吸附+布袋除尘器+脱酸吸收塔+GGH烟气换热器+SCR+排气筒）、危废暂存间、废水处理站（脱氰脱氨预处理+曝气调节池+厌氧反应器+水解酸化池+接触氧化池+沉淀池）等。项目生产原辅材料包括丁二烯、液氨、天然气、硫酸、配体、环己烷、镍粉、氯化锌、氢气、乙醇、氢氧化钠和各类催化剂等。液氨、硫酸、氢气、氮气、仪表气及压缩空气等均来源于集聚区尼龙化工产业配套氢氨项目，采用管道输送。本项目己二腈装置储罐尾气、事故排放气、2-甲基戊二胺/3-甲基吡啶装置不凝气收集后依托氢氨项目火炬系统，利用其火炬塔新建2个火炬，分别为氢氰酸专用火炬和综合火炬。

二、该《报告书》编制基本规范，内容全面，提出的污染防治措施基本可行，结论可信，可以作为下一步工程设计和环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，同意该项目按照《报告书》所列的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》内容，并接受利害相关方的垂询。

四、你单位要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资。确保本项目在施工期产生的环境影响得到有效控制和营运期产生的废气、废水、噪声和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理。同时你单位在项目的施工和运营期间应做好以下工作：

1、施工期文明科学施工，按照平顶山市污染防治攻坚要求进行。

2、项目废气中天然气乏气，氢氰酸装置吸收塔废气和精馏塔废气，催化剂制备反应废气和催化剂精馏尾气，己二腈氰化和异构化反应废气和精馏尾气，加氢反应废气、环合反应废气和脱氢工序废气以及储罐呼吸废气等全部送至废气焚烧装置处理后排放；硫铵回收装置脱氰塔废气返回吸收塔，蒸发废气送尾气净化塔，烘干废气采用旋风除尘器+尾气净化塔处理后排放；废液焚烧装置废气通过余热锅炉+SNCR+急冷塔+干法脱酸+活性炭吸附+布袋除尘器+脱硫吸收塔+GGH烟气换热器+SCR脱硝处理后排放；废水处理站构筑物密闭，废气采用光氧催化+活性炭吸附装置处理后排放；镍投料工序、氯化锌投料工序设置负压车间，并配套袋式除尘器；非正常工况事故废气通过火炬燃烧处理。项目选择密闭生产装置、加强设备检修维护等措施防控废气无组织排放，废气排放需满足《石油化学工业污染物排放标准》《无机化学工业污染物排放标准》、《大气污染物综合排放标准》、《危险废物焚烧污染控制标准》、《恶臭污染物排放标准》、《挥发性有机物无组织排放控制标准》中相应限值要求，落实在线监控等设施。

3、项目厂区雨污分流，清污分流，污污分流。工艺废水单独收集后经碱性氯化法破氰塔+脱氨系统+微电解脱氰+芬顿氧化工艺进行预处理；预处理后的工艺废水与厂区其他废水一起进入生化处理系统，采用预曝气调节池+厌氧反应器+沉淀池+水解酸化池+接触氧化池+沉淀池处理工艺；处理达标的废水排入集聚区市政污水管网，进入集聚区污水处理厂集中处理（外

排水质满足《河南省化工行业水污染物间接排放标准》（GB31573-2015）排放限值和集聚区污水处理厂进水指标限值要求）。项目厂区采取分区防渗等处理措施，防范污染地下水和土壤，同时按照《报告书》所列监测计划进行监测。

4、风机、泵类等高噪声设备采取置于车间内、基础减振等措施防控，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类限值要求。

5、各类危险固废进行分类收集和分类储存，配套在线监控设施。工艺过程中产生的液态危险废物（己二腈合成废催化剂、精馏残液、脱重塔废液、脱轻塔废液、间甲酚塔废液、加氢反应废液、脱氢反应脱轻塔废液等）采用储罐暂存于废液焚烧区危废暂存间，并送废液焚烧装置进行焚烧处理；其他危险废物（氨气和天然气过滤废滤芯、氢氰酸装置废催化剂、加氢反应废催化剂、环合反应废催化剂和脱氢反应废催化剂等）采用密闭容器盛装后，暂存于罐区处危废暂存间，并委托资质单位进行安全处置。空气过滤产生的废滤芯、废反渗透膜为一般固废，定期更换后由供货厂家回收。

6、加强全厂储罐和管道泄漏环境风险防范，制定环境风险应急预案，定期演练，备足环境风险应急物资，切实防范环境风险。

五、如果今后国家或我省颁布新标准，你单位应按新标准执行。市生态环境局叶县分局须加强日常环保监督管理。

六、批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。

经办人：环评科                         2021年2月22日

抄送：环境监察支队，环保所，叶县分局，平顶山市润青环保科技有限公司，平顶山尼龙产业集聚区管委会