平环监表[2021]3号

平顶山市生态环境局

关于《国家电投集团平顶山热电有限公司竹园灰场12MWp光伏发电项目环境影响报告表》的批复意见

国家电投集团平顶山热电有限公司：

你单位上报的由河南尚真科彦工程技术有限公司编制的《国家电投集团平顶山热电有限公司竹园灰场12MWp光伏发电项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目位于卫东区北部和郏县南侧交界处，原为国家电投集团平顶山热电有限公司竹园灰场，已于2012年后不再排入粉煤灰。项目主要为新建装机容量12MWp的光伏电站，包含8个并网发电单元，每个单元包含1个光伏方阵；每个光伏方阵配套12台汇流箱，设置1台1500KW集中式逆变器。每个逆变器以一回出线经1台1600kVA美式箱变（油浸式双绕组变压器）升压至35KV；每2台箱变以一回出线送至35KV开关站；开关站采用2回35KV架空线路送出至35KV母线。35KV开关站布置在光伏电站内，设有生活预制舱（2人值守）、高压预制舱（内设35KV开关柜、低压开关柜、无功补偿装置及接地变等）、继电保护预制舱（上述预制舱均为集装箱式设备）。公用工程包括给排水和供电等，采用自来水用于生活，建有化粪池、危废暂存间等环保设施。进场道路为5m混凝土路面，场区道路为4m料粒路面，全场设置环场道路。

二、该《报告表》编制规范，内容全面，提出的环境保护和污染防治措施基本可行，结论可信，可以作为下一步工程设计和环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，同意该项目按照《报告表》所列的性质、规模、地点和环境保护对策措施进行建设。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受利害相关方的垂询。

四、你公司要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资。确保本项目在施工期和营运期产生的粉尘、噪声、废水和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理。同时你公司在项目的施工和运营期间应做好以下工作：

1、加强施工期污染治理。施工期场地平整、道路施工、光伏支架安装、光伏组件安装和电气设备安装等过程按照平顶山市污染防治攻坚实施方案等相关要求进行。施工期本项目区域禁止开挖粉煤灰外售。

2、生活污水经化粪池处理后用于场区绿化；光伏组件清洗春夏秋三季采用机械水洗，冬季采用人工擦拭，收集后用于场区绿化洒水。

3、设备噪声采取隔声措施（设备置于建筑物内）防控噪声污染。

5、废旧光伏组件属一般固废，由生产厂家回收处理；废变压器油属危险废物，在危废暂存间妥善暂存，交有资质单位处置。

6、项目运营期满后将对电池组件及支架全部拆除或更换，拆除的废电池组件由厂家回收处理；支架等基础设施拆除后恢复地貌，进行生态恢复。

五、如果今后国家或我省颁布新标准，你单位应按新标准执行。

六、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。平顶山市生态环境局卫东分局和郏县分局须加强日常环保监督管理。

经办人：环评科                        2021年1月21日