平环审［2021］7号

平顶山市生态环境局

关于《平顶山市新创佳建材有限公司减水剂项目环境影响报告书》的批复意见

平顶山市新创佳建材有限公司：

你单位上报的由河南启新环保科技有限公司编制的《平顶山市新创佳建材有限公司减水剂项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和公众参与说明等材料均收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目位于平顶山市石龙产业集聚区夏庄村东侧，原平顶山市同茂新型节能有限公司电力炭化铸造型焦工程项目院内。项目主要建设生产车间（含生产车间和复配车间各1座）、仓库（乙类和丙类仓库，3座）、储罐区（原料储罐、母液储罐和复配罐等，16座）。配套污染防治设施（废气治理和事故池等）。项目原料为调链剂SMAS（甲基丙烯磺酸钠），VC（抗坏血酸），烯丙基聚氧乙烯醚（HPEG），丙烯酸，过硫酸铵，氢氧化钠（液碱，32%），丙酮（99%溶液），甲醛（37%溶液），亚硫酸钠，葡萄糖酸钠，麦芽糊精和白糖等，其中，液碱、丙酮和甲醛罐区储存，其他原料为固态，仓库分区储存。产品为聚羧酸系高性能减水剂母液8000吨和脂肪族系高效减水剂母液7000吨，部分母液产品直接出售，部分在厂内复配后销售。生产过程为批次、常温常压生产。

二、该《报告书》编制基本规范，内容全面，提出的污染防治措施基本可行，结论可信，可以作为下一步工程设计和环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，同意该项目按照《报告书》所列的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》内容，并接受利害相关方的垂询。

四、你单位要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资。确保本项目在施工期产生的环境影响得到有效控制和营运期产生的废气、废水、噪声和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理。同时你单位在项目的施工和运营期间应做好以下工作：

1、施工期文明科学施工，按照平顶山市污染防治攻坚要求进行。

2、脂肪族生产反应不凝气、复配工序不凝气；聚羧酸反应不凝气、丙烯酸配料挥发废气、复配工序不凝气等；上述废气全部引至废气处理装置，经催化燃烧（吸附脱附）+活性炭吸附装置处置后排放。储罐区有丙酮和甲醛为易挥发液体，液碱和母液均不易挥发大小呼吸废气经活性炭吸附装置处置后排放。废气排放满足《大气污染物综合排放标准》、《挥发性有机物无组织排放控制标准》、河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》等相关要求。有组织排放安装在线监测设施，无组织排放在厂区和厂界分别设置安装在线监控和监测设施。

3、项目厂区雨污分流，清污分流。全厂雨污分流。项目生产中用水全部进入产品，无废水外排。纯水制备废水、循环冷却系统排水和车间地面冲洗水等全部收集预处理后用于复配工序，不外排。生活污水经化粪池预处理后排至集聚区污水管网。初期雨水经收集后用于复配生产。厂区内仓库区、生产车间和罐区等分区防渗，有效防范地下水和土壤污染，同时按照《报告书》所列监测计划进行监测。

4、冷凝机、泵类等高噪声设备采取置于车间内、基础减振等措施防控，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类限值要求。

5、各类固废进行分类收集和分类储存，废原料包装物、废机油和废活性炭等属危险废物，在危废暂存间妥善暂存，交有资质单位处置。

6、加强全厂储罐和管道泄漏环境风险防范，制定环境风险应急预案，定期演练，备足环境风险应急物资，切实防范环境风险。

五、如果今后国家或我省颁布新标准，你单位应按新标准执行。市生态环境局石龙分局须加强日常环保监督管理。场地涉及疑似污染地块，场地污染现状调查未完成之前禁止施工。

六、批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。

经办人：环评科                         2021年4月6日

抄送：市环境监察支队，市环保所，石龙分局，河南启新环保科技有限公司