平环审［2023］12号

平顶山市生态环境局

关于《河南栩源环保科技有限公司铝灰铝渣资源化利用技改项目环境影响报告书》的批复意见

河南栩源环保科技有限公司：

你单位上报的由河南永昶环保科技有限公司编制的《河南栩源环保科技有限公司铝灰铝渣资源化利用技改项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和公众参与说明等材料均收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、你公司承接平顶山市晶源工贸有限公司实体项目建设和生产经营管理权，目前在运营项目为废弃高铝耐火材料铝灰铝渣综合利用技改项目（以下简称“现有项目”，2021年该项目环境影响报告书通过市生态环境局审批）。为了对现有项目剩余产物危险废物进行处理处置，降低危险废物外运处置等环境风险，你公司拟投资1180万元，对现有项目生产线进行技改，建设铝灰铝渣资源化利用技改项目，铝灰铝渣年利用量从5万吨降至3.3万吨，增加废杂铝、废铝粒、废铝屑和废铝线熔炼量1.7万吨，进入熔炼炉总物料量仍为约5万吨/年。同时对熔炼铝灰铝渣和其他外购铝灰渣等危险废物通过高温煅烧、脱氮、固氟、成型等无害化处理后，得到炼钢助剂或铝渣混合团块产品进行外售。本次工程依托现有厂房和现有工程回转炉、球磨机、办公楼、宿舍、食堂等设施；球磨筛分和熔炼工序废气处理设施直接依托现有；新增煅烧炉；原料铝灰铝渣仓库进行改造，新增废气集气罩、废气处理设施（袋式除尘器+水喷淋塔）；回转炉烟气脱硝设施进行改造，升级为SCR脱销。本次技改后现有项目生产线已随着技改成为本次生产线一部分，现有项目不再存在。

二、该《报告书》编制基本规范，内容全面，提出的污染防治措施基本可行，结论可信，可以作为下一步工程设计和环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，同意该项目按照《报告书》所列的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》内容，并接受利害相关方的垂询。

四、你单位要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资。确保本项目在施工期产生的环境影响得到有效控制和营运期产生的废气、废水、噪声和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理。同时你单位在项目的施工和运营期间应做好以下工作：

1、施工期文明科学施工，按照平顶山市蓝天工程行动计划等要求进行。

2、球磨筛分、冷却筛分工序采用集气罩+袋式除尘器处理；熔炼回转炉烟气和煅烧炉共用脱硝设施和碱液喷淋吸收设施，采用旋风除尘器+袋式除尘器+SCR脱硝处理+碱液喷淋吸收；冷却后产品与铝屑粉、方解石粉和氧化铝粉混合进入压球机压制，整体工序二次封闭，顶部抽风+袋式除尘器处理废气；铝灰渣储存区域封闭+袋式除尘器+水喷淋处理氨气，吸收液用于煅烧炉脱硝剂；全厂废气排放满足河南省《工业炉窑大气污染物排放标准》、《大气污染物综合排放标准》和《恶臭污染物排放标准》等限值要求。按要求设置在线监测设施。

3、车辆冲洗废水沉淀后循环利用，定期补充新水；循环冷却系统定期补充新水；碱液喷淋塔废水循环使用，不外排，定期补充新鲜碱液，清除沉渣；生活污水依托现有设施，经管网排放至集聚区污水处理厂。厂区内仓库区、生产车间和罐区等分区防渗，有效防范地下水和土壤污染，同时按照《报告书》所列监测计划进行监测。

4、球磨筛分设备等高噪声设备采取设备二次封闭、基础减振等措施防控，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类限值要求。

5、废滤袋、脱硝废催化剂、废机油、碱液池沉渣、洗车废水沉渣、循环冷却水池底泥等危险废物，在危废暂存间分类暂存，交有资质单位处置；制氧机废吸附剂为石英砂，属一般固废，厂家回收处置。

6、加强全厂储罐和管道泄漏环境风险防范，制定环境风险应急预案，定期演练，备足环境风险应急物资，切实防范环境风险。

五、如果今后国家或我省颁布新标准，你单位应按新标准执行。市生态环境局石龙分局须加强日常环保监督管理。

六、批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。

经办人：环评科                         2023年12月18日

抄送：市生态环境综合执法支队，石龙分局，河南永昶环保科技有限公司