平环审［2023］13号

平顶山市生态环境局

关于《平顶山慧智生物科技有限公司医药中间体生产及深加工项目环境影响报告书》的批复意见

平顶山慧智生物科技有限公司：

你单位上报的由河南中曼威琛环保工程有限公司编制的《平顶山慧智生物科技有限公司医药中间体生产及深加工项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和公众参与说明等材料均收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目拟投资1.2亿元，在石龙区先进制造业开发区建设生产医药中间体40t/a（包括胆酸、胆固醇、猪去氧胆酸、鹅去氧胆酸、熊去氧胆酸和胆红素等），深加工产品90t/a（人工合成熊胆粉、猪胆粉、胆汁酸盐、胆汁酸和人工麝香等）项目。项目租赁平顶山石龙区慧农养殖场现有厂房，新建部分设施。1#和2#厂房、办公楼、仓库等为现有设施，新建3#、4#冷藏库和储罐区（3个地埋式储罐，储存酒精、盐酸和冰醋酸，均为15t）。项目主要原料为冻胆（猪胆、牛胆，4000t/a），采用生物提取法生产提取胆红素、胆酸等，进一步深加工合成胆粉、胆汁酸等。质检室外购三氯甲烷、甲苯和36%硫酸试剂瓶用于检测。主要设备有化胆池、加热罐、切片机、甩干机、烘干箱、粉碎机、纯水制备设施、蒸汽发生器等。配套天然气蒸汽发生器4台（2用2备，配置低氮燃烧器），主要用于胆红素和胆固醇生产。

二、该《报告书》编制基本规范，内容全面，提出的污染防治措施基本可行，结论可信，可以作为下一步工程设计和环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，同意该项目按照《报告书》所列的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施进行建设和运营。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》内容，并接受利害相关方的垂询。

四、你单位要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资。项目需按照中试装置运行管理要求进行运营和管理，同时落实相应生态环境治理措施和设施运行管理要求。同时你单位在项目运营期间应做好以下工作：

1、按照平顶山市蓝天工程行动计划等要求进行建设和运营。

2、车间内设置生产设施并封闭，无菌车间管理，车间微负压生产；1#车间工序废气（含切割、化胆废气、溶剂回收不凝气等）经“水喷淋+UV光氧氧化催化+活性炭吸附”处理达标后经排气筒排放；2#车间工艺废气（含溶剂回收不凝气、质检室废气）经“水喷淋+UV光氧氧化催化+活性炭吸附”处理达标后经排气筒排放；污水处理站废气经“水喷淋+生物过滤”处理达标后经排气筒排放；罐区呼吸废气、污水处理站废气和检验室废气引至2#车间废气处理系统。全厂废气排放满足《制药工业大气污染物排放标准》、《恶臭污染物排放标准》、《石油化学工业污染物排放标准》、《餐饮业油烟污染物排放标准》和河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》挥发性有机物排放限值等相应限值要求。

3、厂区雨污分流。纯水制备系统排水、设备清洗废水、车间地面清洗废水、质检室废水和职工生活污水等经污水处理站（调节+沉淀+水解酸化+AO+过滤+消毒）处理满足《提取类制药工业水污染物排放标准》、开发区污水处理厂进水水质要求排放至市政管网。厂区内罐区、生产装置、仓库等分区防渗，有效防范地下水和土壤污染。

4、风机、泵类等高噪声设备采取置于车间内、基础减振等措施防控，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类限值要求。

5、废UV灯管、废活性炭、酒精油子等危险废物，厂内分类暂存，交有资质单位处置。污水处理站产生的污泥需根据鉴定结果明确固废性质，鉴定完成前按危险废物管理。废胆皮收集烘干后外售于饲料加工企业；废滤芯在厂区内集中收集后，委托环卫部门定期清运。

6、加强全厂环境风险防范，制定环境风险应急预案，备足环境风险应急物资，切实防范环境风险。项目原料易产生恶臭，企业需加强生态环境管理，杜绝恶臭污染物超标排放，避免发生“邻避”纠纷。

五、如果今后国家或我省颁布新标准，你单位应按新标准执行。市生态环境局石龙分局须加强日常环保监督管理。

六、批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。

经办人：环境影响评价与排放管理科                 2023年12月25日

抄送：市生态环境综合执法支队，石龙分局，河南中曼威琛环保工程有限公司