平环审［2023］4号

平顶山市生态环境局

关于《河南维中新材料科技有限公司年产4.7万吨新材料助剂及医药中间体项目环境影响报告书》的批复意见

河南维中新材料科技有限公司：

你单位申报的由平顶山市润青环保科技有限公司编制的《河南维中新材料科技有限公司年产4.7万吨新材料助剂及医药中间体项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和公众参与说明等材料均收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目位于叶县产业集聚区，拟投资10.2亿元，分四期建设新材料助剂及医药中间体项目，四期工程建成后折算等价值综合能耗38141.49吨标准煤，不属于“两高”项目。本次环评仅针对一期和二期评价。本次一期工程以芳烃、卤代芳烃等为原料经过氯化、水解、精馏等工艺生产卤代芳烃类酰氯、醛、氯化苄类等10种主产品（产品为苯甲酰氯、三氯苄、对氟苯甲醛、对氟苯甲酰氯、邻氟苯甲酰氯、间氟一氯苄、间氟三氯苄、间氟苯甲酰氯、间氯苯甲酰氯、间氯一氯苄），设计产能为2.38万吨/年，二期工程是一期工程的产品链旁系拓展及专门化医药中间体，经合成、精馏等工艺生产11种主产品（包括对氯苯甲醛、对氯苯甲酰氯、邻氯苯甲醛、邻氯苯甲酰氯、2,4-二氯苯甲醛、2,4-二氯苯甲酰氯、2,3-二氯苯甲醛、2,3-二氯苯甲酰氯、二苯甲酮、三氟乙酰乙酸乙酯和泰诺福韦中间体），设计产能为1.485万吨/年。项目以氯气为主要原料进行生产，属于盐化工下游产业，符合叶县产业集聚区主导产业定位。本次工程主要建设三个甲类生产车间，配套仓库3座，储罐区（原料罐区13座储罐；产品罐区3座储罐和盐酸罐区8座储罐）、雨水池、事故水池和污水处理系统等设施。一期工程利用化工三车间（一期工程设置6条产品生产线），二期工程利用化工一车间和化工二车间（化工二车间共布置7条生产线，化工一车间设置2条生产线）。项目循环水站、软水制备、压缩空气、氮气和污水处理均依托河南平煤神马聚碳材料有限责任公司（以下简称“聚碳公司”）。

二、该《报告书》编制基本规范，内容全面，提出的污染防治措施基本可行，结论可信，可以作为下一步工程设计和环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，同意该项目按照《报告书》所列的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》内容，并接受利害相关方的垂询。

四、你单位要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资。确保本项目在施工期产生的环境影响得到有效控制和营运期产生的废气、废水、噪声和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理。同时你单位在项目的施工和运营期间应做好以下工作：

1、施工期文明科学施工，按照平顶山市污染防治攻坚要求进行。建设标准按照重污染天气绩效分级A级要求执行。

2、工艺废气中含氯化氢及氯气的有机废气单独收集采用两级冷凝回收+三级降膜吸收回收副产盐酸预处理，含氟化物和有机物的废气经两级冷凝回收预处理，含氯化氢废气等上述三类废气全部送至两级碱液吸收+两级活性炭吸附工艺处理，两期分别设置。投料粉尘、切片包装粉尘等采用覆膜袋式除尘器处理，两期分别设置；导热油炉配套低氮燃烧器。废水处理站经加盖密闭，负压抽风将废气引至两级活性炭吸附系统处理；储罐呼吸废气经收集后送至工艺废气处理系统处理。加强废气无组织治理，减少无组织废气产生和排放。全厂废气排放满足《制药工业大气污染物排放标准》、《大气污染物综合排放标准》、《恶臭污染物排放标准》、河南省《锅炉大气污染物排放标准》相应限值以及河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中相关要求，规范安装在线监测和监控设施。

3、项目厂区雨污分流，清污分流。主产品工艺废水和工艺废气两级碱液吸收装置废水等高盐有机废水，通过盐析工艺去除废水中盐分后用于生产副产品30%盐酸，不外排。盐酸精制树脂再生废水、罐区两级碱液吸收装置废水、设备清洗废水和地面清洗废水及初期雨水等低浓度有机废水进入厂区废水处理站，经pH调节、均质后送“聚碳公司”污水处理站进一步处理，废水出厂口规范安装在线监测设施。生活污水经化粪池处理达标后排入市政污水管网。项目外排废水满足河南省《化工行业水污染物间接排放标准》相应限值，规范安装在线监测设施。罐区、生产装置、仓库、危废暂存间等场所分区防渗，防范地下水和土壤污染。

4、风机、泵类等高噪声设备采取置于车间内、基础减振等措施防控，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类限值要求。

5、精馏残液、废溶剂、废硫酸、冷凝废液、废活性炭、废有机废液，废树脂、污水处理站沉渣、除尘固废、废滤袋、废原料包装物、废机油、废导热油等危险废物分类收集后规范暂存在危险废物暂存间，定期交资质单位安全处置；废盐需按国家规定的标准和方法进行鉴别，并根据其属性进行管理和处置，鉴别结果出具前按危险废物管理；一般固废妥善处置。

6、加强全厂储罐和管道泄漏环境风险防范，厂区生产装置及管线配套DCS控制系统和有害气体探测器等装置，防范物料泄漏聚集；项目储罐周围设置导流槽，对事故废液和事故废水收集处置；厂区分区防渗。配套环境风险应急措施和装置，制定环境风险应急预案，定期演练，备足环境风险应急物资，切实防范环境风险。

五、如果今后国家或我省颁布新标准，你单位应按新标准执行。市生态环境局叶县分局须加强日常环保监督管理。

六、批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。

经办人：环境影响评价与排放管理科                 2023年5月12日

抄送：叶县分局，平顶山市润青环保科技有限公司