平环监表[2023]10号

平顶山市环境保护局

关于《平顶山市开元特种石墨有限公司设备升级改造项目

环境影响报告表》的批复意见

平顶山市开元特种石墨有限公司：

你单位上报的由郑州洁神环境保护信息咨询有限公司编制的《平顶山市开元特种石墨有限公司设备升级改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目投资1200万元，对现有生产设备进行升级改造，磨粉工序增加自动上料装置，磨混工序增加两台新型混合设备和1台自动沥青称量配比装置，压型工序增加模具自动加料装置，改造后产品产能提升至1万吨/年。项目原料为锻后石油焦和沥青焦、改质沥青、石墨废料等，辅料有机油、导热油、天然气等。产品为压制成型的生坯和石墨废料加工制品。生产工艺为：原料破碎-磨粉-配比（改质沥青需导热油炉加热融化）-轧片-破碎-磨粉-筛分-压制成型；石墨废料-机加工-成品外售。项目利用现有厂房进行改造，不新增占地，磨混车间、压型车间、机加工车间和成品库、原料库、半成品库及办公生活设施全部依托现有设施，不新增员工。原焙烧和浸渍厂房用做仓库。

二、该《报告表》编制规范，内容全面，提出的环境保护和污染防治措施基本可行，结论可信，可以作为下一步工程设计和环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，同意该项目按照《报告表》所列的性质、规模、地点和环境保护对策措施进行建设。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受利害相关方的垂询。

四、你公司要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资。确保本项目在施工期和营运期产生的粉尘、噪声、废水和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理。同时你公司在项目的施工和运营期间应做好以下工作：

1、加强施工期污染治理。按照平顶山市污染防治攻坚战相关要求进行施工。

2、投料、破碎、筛分、磨粉和压制成型等工序废气采用负压收集+袋式除尘器处理；废石墨机加工采用集气罩+袋式除尘器处理；混合工序废气经负压收集+喷淋+电捕焦油器处理；项目沥青储罐、沥青融化等工序废气引入混合工序废气处理系统处理；导热油炉天然气采用低氮燃烧工艺处理。项目生产区封闭，减少无组织废气产生。废气满足《大气污染物综合排放标准》、河南省《锅炉大气污染物排放标准》燃气锅炉限值要求，符合《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》通用行业A级企业要求。

3、厂区雨、污分流。项目生活污水依托现有处理设施。项目区域分区防渗，防范地下水和土壤污染。

4、破碎机、风机、筛分机等设备使用低噪声设备，同时采取隔声、减振、消声等措施防控噪声对外环境影响。

5、废机油、废导热油、废沥青焦油等危险废物妥善暂存在危废暂存间，交有资质单位处置。机加工废料和除尘灰收集后作为原料回用。

6、落实运输管理，密闭运输，控制车速，及时清洗，使用符合国家要求的油品等，防范运输对环境的影响。

五、如果今后国家或我省颁布新标准，你单位应按新标准执行。

六、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。平顶山市生态环境局卫东分局须加强日常环保监督管理。

经办人：环境影响评价与排放管理科                2023年9月5日

抄送：市生态环境综合执法支队、卫东分局、郑州洁神环境保护信息咨询有限公司